## Slide 2
并行通信
计 算 机
计算机或外设
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
指数据的各位同时进行传送的方式，其特点是传输速度快。
并行通信

## Slide 3: 本节目标• OBJECTIVE
熟悉8255的外部特性（重点）
熟悉8255的工作模式（重点）
熟悉8255的初始化（重点）
掌握8255的输入输出功能（重点）

## Slide 4
外部特性：有几个并行通信口？与CPU如何相连？
8255的几个数据口的工作方式和使用特点是什么？
如何用8255完成基本输入输出和查询输入输出？
1
2
3
Notes: 本章需要回答这几个非常重要的问题。

## Slide 5
8255并行接口
1
控制字及工作方式
2
8255应用举例
3

## Slide 6
6
外部特性
编程结构
第一小节
8255芯片特性

## Slide 7
A0
A1
CS*
RD*
WR*
Vcc
D3
D2
D1
D0
D7
D6
D5
D4
GND
PA3
PA2
PA1
PA0
PA7
PA6
PA5
PA4
PB3
PB2
PB1
PB0
PB7
PB6
PB5
PB4
PC7
PC6
PC5
PC4
PC3
PC2
PC1
PC0
数据线（与CPU相连）：传送来自CPU的控制字或数据，传送外设经8255到CPU的数据
端口A输入/输出引脚(8位)
读写逻辑和片选信号
A1 A0 | 选中端口
0 0 | 端口A
0 1 | 端口B
1 0 | 端口C
1 1 | 控制寄存器
端口C输入/输出引脚(8位)
端口B输入/输出引脚(8位)
8255

## Slide 8
8255与CPU连接图
D0~D7
WR*
RD*
A1
A0
CS*
DB
WR*
RD*
A2
A1
译码器
8255
A口
B口
C口
D0~D7
外 设
A15～A3,A0
系统总线

## Slide 9
9
外部特性
编程结构
第一小节
8255芯片特性

## Slide 10
数据总线缓冲器
D0~D7
RD*
WR*
A0
A1
CS*
A组
控制
端口A
端口C
高4位
端口C
低4位
端口B
B组
控制
读写控制逻辑
8255
内部结构
PA0~PA7
PC7~PC4
PC3~PC0
PB7~PB0

## Slide 11
编程结构：端口地址与寄存器
端口号的A0A1
00，01，10
A口
B口
端口号的A0A1=11
控制寄存器
只写
C口
读写

## Slide 12
8255并行接口
1
控制字及工作方式
2
8255应用举例
3

## Slide 13
13
控制字格式
工作方式
第二小节
控制字和工作方式

## Slide 14
8255的控制字和工作方式
控制字分类
端口的方式选择控制字：可使8255的3个数据端口工作在不同的方式。
C口的按位置位和复位控制字：可使C口的任意一位置位和复位。
工作方式
方式0：基本的输入/输出方式。
方式1：选通的输入/输出方式。
方式2：双向的传输方式。
Notes: 控制字和工作方式的概述

## Slide 15
1
D6
D5
D4
D2
D1
D0
D3
A口工作方式 |  | 
0 | 0 | 方式0
0 | 1 | 方式1
1 | 0 | 方式2
方式控制字
方式选择标志
端口A
1: 输入
0: 输出
PC7~PC4
1: 输入
0: 输出
B口工作方式 | 
0 | 方式0
1 | 方式1
端口B
1: 输入
0: 输出
PC3~PC0
1: 输入
0: 输出
记忆方法 1: Input, 0: Output

## Slide 16
8255的控制字解读
工作方式
A口：可以工作在方式0，方式1，方式2。三种
B口：可工作在方式0，方式1 。两种
C口：没有工作方式的定义，只有IN/OUT的定义。C口高四位和低四位可分开使用，也可联合使用。
Notes: 先了解ABC口的大致工作方式的设置。到此，我们还只能解读这么多。

## Slide 17
1
例子
MOV AL, 10000010B
OUT 83H, AL
8255的四个端口为：80H~83H。
假设A口工作方式0，输出，B口工作方式0，输入。
10000010B

## Slide 18
0
D6
D5
D4
D2
D1
D0
D3
C口的按位操作：置位和复位
特征位，D7=0表示是C口按位置位/复位控制字。
0 | 0 | 0 | PC0
0 | 0 | 1 | PC1
0 | 1 | 0 | PC2
0 | 1 | 1 | PC3
1 | 0 | 0 | PC4
1 | 0 | 1 | PC5
1 | 1 | 0 | PC6
1 | 1 | 1 | PC7
1: 置位
0: 复位
解读：C口的每一位可单独由控制端口置位复位。
决定对哪一位操作
置1或清0

## Slide 19
2
例子
MOV AL, 0FH
OUT 83H, AL
8255的四个端口为：80H~83H。
要对PC7置1，对PC3置0。
00001111B
00000110B
MOV AL, 06H
OUT 83H, AL
PC7置1：
PC3置0：

## Slide 20
检测点
8255的方式字和C口的某位的置位复位都是通过 端口实现，如何区分？
方式2 是8255的 口独有的功能。
8255有 个并行通信口，每个并行口是 位。
1
2
3

## Slide 21
21
控制字格式
工作方式
第二小节
控制字和工作方式

## Slide 22
方式0：基本输入输出方式功能
方式0
任何一个端口可以作为输入，也可以作为输出。
C口的使用有四种情况：8位输入，8位输出，高四位输入低四位输出，高四位输出低四位输入。
各端口输入或输出总共有16中组合。
方式0可用于无条件传送或查询式传送。

## Slide 23
3
例子
PA0
8255A
+5V
PA1
PA2
A0
8088
A1
A0
A1
D0~D7
用8255A控制三个发光二极管依秩序循环显示。端口地址340H~343H。
低电平时点亮，如PA0=0点亮1号。点亮LED显示的码为：#1，0000 0110B #2, 0000 0101B, #3, 0000 0011B
#1
#2
#3
控制字：80H

## Slide 24
CX=3
CX==0?
显示
Y
8255A初始化
置BX显示码地址
BX=BX+1
CX = CX-1
N
LED DB 06, 05, 03
………
MOV DX, 343H
MOV AL, 80H
OUT DX, AL
MOV DX, 340H
MOV CX, 3
LEA BX, LED
MOV AL, [BX]
OUT DX, AL
CALL DELAY
INC BX
DEC CX
JNZ DON
JMP LOP
………
LOP:
DON:
; 方式字设置A口输出
; 显示码的存储区
; 显示
; 显示下一个

## Slide 25
4
例子
PA0~PA7
8255A
8088
D0~D7
8255以查询式连接打印接口，工作方式0。将缓冲区BUF开始的11个字符送打印机。8255端口地址为 D0H~D3H。
PC2为忙信号，PC6作为数据选通信号。工作时，先查询BUSY信号，然后决定是否打印一个字符。
PC6
PC2
打印机
STB*
BUSY
控制字：81H

## Slide 26
打印完？
送STB信号
Y
8255A初始化
送数
内存加一
字节减一
N
BUF DB ‘Hello world’
………
MOV AL, 81H
OUT 0D3H, AL
MOV AL, 0DH
OUT 0D3H, AL
LEA SI, BUF
MOV CX, 11
IN AL, 0D2H
AND AL, 4
JNZ LOP
MOV AL, [SI]
OUT 0D0H, AL
MOV AL, 0CH
OUT 0D3H, AL
CALL DELAY
INC AL
OUT 0D3H, AL
INC SI
DEC CX
JNZ LOP
LOP:
BUSY==0?
Y
结束
N
; 方式字设置
; PC6置1，STB无效
; 数据存储区设置
; 读取打印机状态并测试BUSY信号
; 送打印数据
; PC6置0，STB有效打印机读取数据
; PC6置1，STB无效
; 取下一个字节

## Slide 27
方式1：选通的输入输出方式
方式1
A、B端口作 8 位数据输入或输出，C端口的特定位为A、B端口服务。
电特性：作输出用时, A、B端口有锁存功能，作输入用时, A、B端口有缓冲功能。
方式1可用于查询式传送或中断式传送。

## Slide 28
PA0~PA7
PC5
与门
PC3
INTEA
PC4
PC4
STBA*
IBFA
INTRA
D7~D0
PB0~PB7
PC1
与门
PC0
INTEB
PC2
PC2
STBB*
IBFB
INTRB
D7~D0
方式1：A/B口输入信号规定
STB*：选通信号，外设发出，外设送的数据锁存到8255的输入口。
IBF：输入缓冲器满，8255发出，表示外设送的数据已进入输入口。
INTR：中断申请信号，8255 发出，用来向CPU发出中断申请。STB、IBF、INTE有效时，8255自动发出INTR（接8259的IR）。
INTE：中断允许控制信号，控制是否允许8255中断申请INTR发出。
A口
B口

## Slide 29
PA0~PA7
PC6
与门
PC3
INTEA
PC6
PC7
OBFB*
ACKA *
INTRA
D7~D0
PB0~PB7
PC2
与门
PC0
INTEB
PC2
PC1
OBFB*
ACKB *
INTRB
D7~D0
方式1：A/B口输出信号规定
OBF*：输出缓冲器满，8255发出，数据已进入输出口，外设可取。
ACK*：外设响应信号，数据已被外设取走，可以传送下一个数据。
INTR：中断申请信号，8255 发出，用来向CPU发出中断申请。 OBF 、ACK、INTE有效时，8255自动发出INTR（接8259的IR）。
INTE：中断允许控制信号，控制是否允许8255中断申请INTR发出。
A口
B口

## Slide 30
方式1：选通的输入输出方式
注意
方式1要求外设有提供选通信号STB*或ACK*的能力。
INTE信号无引出，通过控制口对C口相应位的置位/复位，设置允许或不允许。
对INTE信号的置位和复位，不影响其对应的作为联络信号的引脚信号。

## Slide 31
5
例子
PA0~PA7
8255
8088
D0~D7
8255以中断方式连接打印机。A口方式1输出，将缓冲区BUF开始的11个字符打印。8255端口地址为 D0H~D3H。
PC7为输出缓冲满信号，通知打印机，PC2作为打印机的响应信号，PC3为INTR信号。
PC7
PC6
打印机
DATA*
ACK*
控制字：A0H
PC3
接8259 IR3

## Slide 32
BUF DB ‘Hello world’
………
MOV AL, 0A0H
OUT 0D3H, AL
MOV AL, 0CH
OUT 0D3H, AL
LEA SI, BUF
MOV CX, 11
JCXZ LOP
PROC FAR
MOV AL, [SI]
OUT 0D0H, AL
INC SI
DEC CX
IRET
ENDP
LOP:
; 方式字设置
; PC6置1，开中断
; 数据存储区设置
; 等待
; 送打印数据
; 取下一个字节
INT_PRT
INT_PRT
中断式的输入如何实现？

## Slide 33
方式1小结
PC7
PC6
PC5
PC4
PC2
PC1
PC0
PC3
A组状态
B组状态
I/O
I/O
IBFA
INTEA
INTRA
OBFA
INTEA
I/O
I/O
INTRA
PC7
PC6
PC5
PC4
PC3
PC7
PC6
PC5
PC4
PC3
IBFB
INTEB
INTRB
OBFB
INTEB
INTRB
PC1
PC2
PC0
PC1
PC2
PC0
没有用到的C口的位，可用作I/O。

## Slide 34
方式2：双向输入输出方式
方式2
仅A端口具有双向数据传送功能。需要C端口特定位的组合应用。
电特性： A端口具有双向锁存和缓冲特性。
A口方式2可用于查询式或中断式双向传送数据。

## Slide 35
PA0~PA7
或
门
PC3
OBFB*
ACKA *
INTRA
D7~D0
方式1：A/B口输出信号规定
PC5
与
门
INTEA
PC4
PC4
PC6
与
门
INTEA
PC6
PC7
STBA*
IBFA
C口有5根引脚作为A口的联络信号，是方式1下A口输入、输出联络信号的组合。
中断请求只有一个，需要在中断服务子程序中判断输入或输出引发的中断。

## Slide 36
工作方式1小结
当A、B口工作在方式0时，C口可作为8位的并口使用。
当A口工作在方式1或2时，或B口工作在方式1时，C口部分被当作状态信号使用。
A口有三种工作方式0，1，2，B口有两种工作方式0，1。
1
2
3

## Slide 37
C口与A口B口的关系总结
A口方式0、B口方式1，PC0~PC2被用，PC3~PC7可作I/O用。
A口方式1输入、B口方式0，PC3~PC5被用，PC0~PC2、PC6、PC7可作I/O用
A口方式0、B口方式0，PC0~PC7可作I/O用。
1
2
3
A口方式1输出、B口方式0，PC3、PC6、PC7被用，PC0~PC2、PC4、PC5 可作I/O用。
4

## Slide 38
C口与A口B口的关系总结
A口方式1输出、B口方式1，PC4、PC5 可作I/O用。
A端口方式2、B端口方式1；C口被用完，都不可作I/O用。
A口方式1输入、B端口方式1，PC6、PC7 可作I/O用
5
6
7

## Slide 39
8255并行接口
1
控制字及工作方式
2
8255应用举例
3

## Slide 40
6
例子
用一片8255A构成4行4列的非编码键盘电路。A口作输出，B口作为输入，端口地址范围80H~83H。
PA0
PA1
PA2
PA3
PB0
PB1
PB2
PB3
+5V
CPU

## Slide 41
步骤
第二步（第二次扫描）：在第一步判定有键盘按下的情况下，逐行扫描（PA0~PA3 顺序输出低电平），判定按下键的具体键号。
第一步（第一次扫描）：PA0~PA3同时输出低电平，判断是否有一个低电平，并排除干扰或抖动。
1
2

## Slide 42
MOV AL，82H ; 初始化8255A口输出，B口输入，方式0
OUT 83H，AL
MOV AL，00H
OUT 80H，AL ; 使A口输出全为低电平
LOOA： IN AL，81H
AND AL，0FH
CMP AL，0FH
JZ LOOA
CALL D20MS
IN AL，81H
AND AL，0FH
CMP AL，0FH
JZ LOOA ; 如果不为0，则确认有键按下，转入STRAT

## Slide 43
；判哪个键按下
START： MOV BL，4 ；行数
MOV BH，4 ；列数
MOV AL，0FEH ；先扫描0行
MOV CL，0FH ；键盘屏蔽码
MOV CH，0FFH ；起始键号
LOP1： OUT 80H，AL ；扫描一行
ROL AL，1 ；下一行扫描码
MOV AH，AL
IN AL，81H ；读列值
AND AL，CL
CMP AL，CL
JNZ LOP2 ；有列线为0，转LOP2，找列线
ADD CH，BH ；无键按下，修改键号
MOV AL，AH ；恢复扫描码
DEC BL ；行数减1
JNZ LOP1 ；未扫完，转LOP1
JMP START ； 重新扫描

## Slide 44
;判断出按下键后，确定键号
LOP2： INC CH ；键号加1
ROR AL，1 ；检查列线
JC LOP2 ；无键按下，查下一列
MOV AL，CH ；找到按键，键号送AL
CMP AL，0
JZ KEY0 ；根据键号，转向相应的处理程序
CMP AL，1
JZ KEY1
·
·
·
CMP AL，0EH
JZ KEY14
JMP KEY15

## Slide 45
作业• HOMEWORK
习题：7.22，7.24