## Slide 2: 本节目标• OBJECTIVE
熟悉串行通信的概念（重点）
熟悉8250的工作模式（重点）
熟悉8250的初始化（重点）
掌握8250的串行通信实现方法（重点）

## Slide 3
串行通信：通信的格式是什么？
8250的内部结构、典型的连接和应用？
如何用8250完成串行通信？
1
2
3
Notes: 本章需要回答这几个非常重要的问题。

## Slide 4
串行通信概念
1
8250串行通信芯片
2
8250编程和应用
3

## Slide 5
5
工作方式
串行传输速率
调制解调
串行通信协议
串行通信的概念

## Slide 6
串行通信
计 算 机
计算机或外设
TXD
RXD
GND
数据在单根数据线上逐位传送。

## Slide 7
数据的传送方向
发送器
接收器
发送器/接收器
发送器/接收器
发送器/接收器
发送器/接收器
单工方式
半双工方式
全双工方式
A站
B站

## Slide 8
串行通信的工作方式
异步工作方式
不发数据时处于高电平。有数据时，先发送一个低电平为起始位，然后发数据位、停止位。不要求时钟相同，传输速率双方约定。
同步工作方式
先发送一到两个特殊同步字符，当收发同步后，连续发送一块数据。收发双方必须用同一时钟协调，以确定数据中每一位的位置。

## Slide 9
串行异步通信示例
1到0的跳变作为字符的开始
起始位，低电平，占1位
5到8位数据低位先发高位后发
1位可选的奇偶校验位
高电平，1、1.5或2位
空闲位，高电平
奇偶校验：增加一位，使1的个数为奇数个（偶数个），称为奇校验（偶校验）。

## Slide 10
串行异步通信示例
发送7位数据42H（1000010B），奇校验，1位停止位
起始
0
1
0
0
0
0
1
校验
停止
奇校验：1000010B 校验位：1

## Slide 11
11
工作方式
串行传输速率
调制解调
串行通信协议
串行通信的概念

## Slide 12
波特率
波特率：每秒传送数据的位数，单位波特，Baud，它用于表示数据传送的速率。
起始
校验
停止
7个数据位
例：表示一个串行字符要10位，每秒传送240个字符。
波特率=10位/字符*240字符/秒=2400（Baud）

## Slide 13
数据
（62H）
0
0
0
0
1
1
停止位
异步传输先发送低位(LSB)
发送方利用发送时钟来决定发送每个位的时刻
接收方检测起始位的下降沿，并用它来同步接收时钟，然后利用接收时钟从每一位的中间接收该位。
1
起始位
LSB
MSB
0
奇偶
校验位
0
0/1
1 1
接收/发送
时钟
异步通信的时钟定时方法
解释为什么串行异步通信不需要时钟相同，只需波特率相同。

## Slide 14
14
工作方式
串行传输速率
调制解调
串行通信协议
串行通信的概念

## Slide 15
信号的调制/解调
计
算
机
计
算
机
MODEM
MODEM
调制: 将信号转换成适于信道传输的信号。
数字信号
模拟信号
数字信号

## Slide 16
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
调幅
调频
调相
数字信号
数字数据
调制方式

## Slide 17
17
工作方式
串行传输速率
调制解调
串行通信协议
串行通信的概念

## Slide 18
通信协议
协议内容
收发双方的同步方式、传输速率、通信报文格式；
传输控制步骤、及控制字符定义；
差错检验方式、数据编码。
通信收/发双方必须共同遵守的基本通信规程。
协议
通信收/发双方必须共同遵守的基本通信规程。

## Slide 19
RS-232-C串行通信标准
RS-232直接连接的最大物理距离15米，通信速率<20Kbps；
RS-232对电气特性：
“1”= -3V～-15V
“0”= +3V～+15V
国际通用的一种串行通信接口标准，它是一个25芯或者9芯的D型连接器。
对电缆的机械特性、电气特性以及逻辑电平和各种信号线的功能都作了规定。

## Slide 20
RS-232-C串行通信标准
9针连接器端号 | 25针连接器端号 | 名称 | 方向 | 功能
3 | 2 | TXD | 输出 | 发送数据
2 | 3 | RXD | 输入 | 接收数据
7 | 4 | RTS* | 输出 | 请求发送
8 | 5 | CTS* | 输入 | 允许发送
6 | 6 | DSR* | 输入 | 数据设备准备好
5 | 7 | GND |  | 信号地
1 | 8 | DCD* | 输入 | 载波检测
4 | 20 | DTR* | 输出 | 数据终端准备好
9 | 22 | RI | 输入 | 振铃指示

## Slide 21
串行通信概念
1
8250串行通信芯片
2
8250编程和应用
3

## Slide 22
22
外部结构
编程结构
8250串行通信芯片

## Slide 23
8250特性介绍
支持异步串行通信规程，发送时可自动插入起始位、停止位和奇偶校验位，接收时能自动删除。
内部具有可编程的时钟产生电路，发送和接收都采用双缓冲结构。
可编程MODEM的控制信号，有中断式收发功能。
1
2
3

## Slide 24
CS2*
CS1
A0
A1
XTAL1
Vcc
DSR*
CTS*
RTS*
DTR*
RLSD
RI*
OUT2
OUT1
CS0
A2
D7
D1
D0
SOUT
SIN
BAUD
RCLK
GND
DISTR
DISTR*
DOSTR
DOSTR*
INT
MR
ADS
双向数据总线
数据输入选通：任一引脚有效，CPU均可从8250中读出状态字或数据信息
8250
XTAL2
地址总线
片选信号：当三个信号都有效时8250被选中

## Slide 25
CS2*
CS1
A0
A1
XTAL1
Vcc
DSR*
CTS*
RTS*
DTR*
RLSD
RI*
OUT2
OUT1
CS0
A2
D7
D1
D0
SOUT
SIN
BAUD
RCLK
GND
DISTR
DISTR*
DOSTR
DOSTR*
INT
MR
ADS
8250
XTAL2
数据输出选通：任一引脚有效，CPU均可重8250中写入数据或命令信息

## Slide 26
CS2*
CS1
A0
A1
XTAL1
Vcc
DSR*
CTS*
RTS*
DTR*
RLSD
RI*
OUT2
OUT1
CS0
A2
D7
D1
D0
SOUT
SIN
BAUD
RCLK
GND
DISTR
DISTR*
DOSTR
DOSTR*
INT
MR
ADS
8250
XTAL2
地址锁存输入引脚，锁存片选信号和寄存器选择信号，以保证读写期间地址的稳定。

## Slide 27
CS2*
CS1
A0
A1
XTAL1
Vcc
DSR*
CTS*
RTS*
DTR*
RLSD
RI*
OUT2
OUT1
CS0
A2
D7
D1
D0
SOUT
SIN
BAUD
RCLK
GND
DISTR
DISTR*
DOSTR
DOSTR*
INT
MR
ADS
8250
XTAL2
主复位输入信号，高电平有效。
中断请求输出信号

## Slide 28
CS2*
CS1
A0
A1
XTAL1
Vcc
DSR*
CTS*
RTS*
DTR*
RLSD
RI*
OUT2
OUT1
CS0
A2
D7
D1
D0
SOUT
SIN
BAUD
RCLK
GND
DISTR
DISTR*
DOSTR
DOSTR*
INT
MR
ADS
8250
XTAL2
接收时钟输入引脚，通常连到BAUD
发送时钟，输出

## Slide 29
CS2*
CS1
A0
A1
XTAL1
Vcc
DSR*
CTS*
RTS*
DTR*
RLSD
RI*
OUT2
OUT1
CS0
A2
D7
D1
D0
SOUT
SIN
BAUD
RCLK
GND
DISTR
DISTR*
DOSTR
DOSTR*
INT
MR
ADS
8250
XTAL2
串行数据输入/输出端口
XTAL1: 时钟输入引脚(1.8432MHz) XTAL2: 时钟输出

## Slide 30
CS2*
CS1
A0
A1
XTAL1
Vcc
DSR*
CTS*
RTS*
DTR*
RLSD
RI*
OUT2
OUT1
CS0
A2
D7
D1
D0
SOUT
SIN
BAUD
RCLK
GND
DISTR
DISTR*
DOSTR
DOSTR*
INT
MR
ADS
8250
XTAL2
数据终端准备好
请求发送
数据设备准备好
载波检测
允许发送
振铃指示
调制解调器信号

## Slide 31
CS2*
CS1
A0
A1
XTAL1
Vcc
DSR*
CTS*
RTS*
DTR*
RLSD
RI*
OUT2
OUT1
CS0
A2
D7
D1
D0
SOUT
SIN
BAUD
RCLK
GND
DISTR
DISTR*
DOSTR
DOSTR*
INT
MR
ADS
8250
XTAL2
为用户提供输出，可编程控制

## Slide 32
8086CPU
8250
电平转换
9/25针插口(母)
9/25针
插口(公)
9/25针插口(公)
SOUT
SIN
SOUT
SIN
TXD
RXD
TXD
RXD
TXD
RXD
8250构成的串行通信系统
制作串口线时，两端公口的收发交叉焊接。
http://jingyan.baidu.com/article/d5c4b52be5b162da560dc5b7.html

## Slide 33
系
统
总
线
D7-D0
DISTR*
DOSTR*
INTR*
OUT2*
A0
A1
A2
ADS*
DISTR
DOSTR
CS2*
CS1
CS0
+5V
CS*
D7-D0
# IOR
# IOW
INTR
A0
A1
A2
电平转换
/驱动器
1488
1489
到RS232接口
XTAL1
XTAL2
BAUDOUT*
RCLK
SOUT
SIN
RTS*
DTR*
DSR*
DCD*
CTS*
RI*
8250
XTAL
8250与PC总线的连接
+5V

## Slide 34
34
外部结构
编程结构
8250串行通信芯片

## Slide 35
数据总线缓冲器
读写控制逻辑
CS0
CS1
CS2*
A2
A1
A0
ADS*
DISTR
DISTR*
DOSTR
DOSTR*
DDIS
数据接收寄存器
数据发送寄存器
线路控制寄存器
线路状态寄存器
除数寄存器高位
除数寄存器低位
MODEM控制寄存器
MODEM状态寄存器
中断允许寄存器
中断识别寄存器
数据接收寄存器
数据发送寄存器
波特率发生器
控制逻辑
控制逻辑
SOUT
SIN
XTAL2
XTAL1
BAUD OUT
RTS*
CTS*
INTRPT
RCLK
DTR*
DSR*
RLSD*
RI*
OUT1*
OUT2*
D0~D7
接收控制逻辑
发送控制逻辑
Notes: 10个寄存器。

## Slide 36
TSR
发送移位寄存器
THR
发送保持寄存器
LSR
线路状态寄存器
INT
LCR
线路控制寄存器
4.状态
1.数据
2.并行数据
3.串行数据输出
2. 置状态
4.中断
CPU将数据发送给8250的THR。
THR把数据送至TSR，LSR中'THR空'状态位置位。
TSR根据LCR规定的格式从低到高逐位发送数据。
1
2
3
LSR中'THR空'可产生中断，也可查询以连续发送。
4
8250发送数据的工作过程

## Slide 37
RSR
接收移位寄存器
RBR
接收缓冲寄存器
LSR
线路状态寄存器
INT
LCR
线路控制寄存器
4.状态
4.数据
2.并行数据
1.串行数据输入
3. 置状态
4.中断
SIN引脚上的串行数据逐位进入RSR。
RSR根据LCR中规定接收一个完整数据并送至RBR。
RBR收到RSR的数据，将LSR中'RBR满'状态置位。
1
2
3
LSR中'RBR满'可产生中断，也可查询以连续接收。
4
8250接收数据的工作过程

## Slide 38
串行通信概念
1
8250串行通信芯片
2
8250编程和应用
3

## Slide 39
39
内部寄存器
初始化编程
应用举例
8250编程和应用

## Slide 40
DLAB | A2 | A1 | A0 | 被访问寄存器
0 | 0 | 0 | 0 | 接收缓冲器RBR（读）, 发送缓冲器THR（写）
0 | 0 | 0 | 1 | 中断允许寄存器IER（可读写）
× | 0 | 1 | 0 | 中断标识寄存器IIR（只读）
× | 0 | 1 | 1 | 通信线路控制寄存器LCR（可读写）
× | 1 | 0 | 0 | Modem控制寄存器MCR（可读写）
× | 1 | 0 | 1 | 通信线路状态寄存器LSR（只读）
× | 1 | 1 | 0 | Modem状态寄存器MSR（只读）
1 | 0 | 0 | 0 | 除数寄存器（低字节）DLL（可读写）
1 | 0 | 0 | 1 | 除数寄存器（高字节）DLM（可读写）
× | 1 | 1 | 1 | 不用
8250的端口地址一览
DLAB, Divisor Latch Access Bit,寻址除数寄存器指示位。后面，把A2A1A0=000 的地址表示为 BASE。

## Slide 41
D7
D6
D5
D4
D2
D1
D0
D3
通信线路控制字（BASE+3）
DLAB标志位
0：正常写控制字
1：触发使用除数寄存器
0：1个停止位
1：1.5个停止位（5位数据）
2个停止位（6~8位数据）
0: 正常操作
1: SOUT输出高电平
X X 0 | 无校验位
0 0 1 | 奇校验
0 1 1 | 偶校验
1 0 1 | 奇校验并附加恒为 1
1 1 1 | 偶校验并附加恒为 0
0 0 | 5位
0 1 | 6位
1 0 | 7位
1 1 | 8位
附加位的作用是发送端把奇偶校验方式通过发送的信息告诉接收端，接收方将附加位分离出来可知发送方校验方式。
收发已约定校验方式时，无需附加奇偶校验位。

## Slide 42
除数锁存器（BASE，BASE+1）
当线路控制寄存器DLAB=1，表示触发写除数寄存器。
8250初始化时，必须将16位的分频系数分两次写入高低两个除数锁存器，地址为A2A1A0为000和001。
分频系数= fs / ( 16*波特率 )

## Slide 43
0
D6
D5
D4
D2
D1
D0
D3
线路状态寄存器（BASE+5）
0：发送保持寄存器不空
1：发送保持寄存器空
0: 发送移位寄存器不空
1: 发送移位寄存器空
1: 停顿指示
1: 帧出错
1: 校验错
1: 数据重叠错
0: 接收缓冲器满
1: 接收缓冲器空
测试D5用于发送，测试D0用于接收。

## Slide 44
0
0
0
0
D2
D1
D0
D3
中断允许寄存器（BASE+1）
1：允许Modem状态中断
1：允许线路状态中断（溢出错、奇偶错、格式错、Break）
1：允许发送保持寄存器空中断
1：允许接收缓冲器满中断
允许中断（也可禁止中断）

## Slide 45
0
0
0
0
D2
D1
D0
0
中断识别寄存器（BASE+2）
0：无中断
1：有中断
识别产生中断的原因
0 0 | Modem状态中断
0 1 | 发送保持寄存器空中断
1 0 | 接收缓冲寄存器满中断
1 1 | 线路状态中断
优
先
权
从
低
到
高

## Slide 46
0
0
0
D4
D2
D1
D0
D3
Modem控制寄存器（BASE+4）
1：使8250形成数据环路，提供自测功能
1：使OUT1输出0
1：使OUT2输出0
1：使RTS*输出0，请求发送
1：使DTR*引脚输出0，数据终端准备好
产生RTS* 、DTR* 、OUT1*、OUT2*、设置循环自检

## Slide 47
D7
D6
D5
D4
D2
D1
D0
D3
Modem状态寄存器（BASE+6）
RLSD*
RI*
DSR*
CTS*
反映4个引脚当前状态（反相值）
ΔRLSD
Δ RI
Δ DSR
Δ CTS
反映了自上次读MSR后这4个引脚是否发生变化(1: 发生了变化)

## Slide 48
工作过程中，读BASE端口，表示接收数据，写BASE端口，表示发送数据。
工作在查询收发时，可以查询BASE+5线路状态寄存器。
写入BASE+3端口线路控制寄存器的DLAB位为1时，决定了写入BASE和BASE+1两个端口的值为除数锁存器的低位、高位。
1
2
3
工作过程中，BASE+1可设置中断使能，在中断服务子程序中可查询BASE+2，从而完成收发。
4
8250寄存器小结

## Slide 49
49
内部寄存器
初始化编程
应用举例
8250编程和应用

## Slide 50
8250初始化
写线路控制寄存器DLAB=1
写除数寄存器低8位
写除数寄存器高8位
写通信格式控制字DLAB=0
设置中断允许字
BASE+3
BASE
BASE+1
BASE+3
BASE+4
BASE+1
写MODEM控制字
后写DLAB=0，以访问BASE进行收发，访问BASE+1完成中断使能。
先写DLAB=1，设置波特率因子。

## Slide 51
1
例子
8250的端口为：3F8H~3FEH。
假设通信格式为：7个数据位，奇校验，1位停止位。写控制字。
基准时钟频率fCLK 为1.8432MHz，通信速率为9600波特。
0 0 0 01 0 10B
1843200/(16*9600)=12
控制字
分频系数，除数寄存器

## Slide 52
1
例子
MOV AL, 10000000B
OUT DX, AL
MOV DX, 3FBH
MOV DX, 3F8H
MOV AL, 12
OUT DX, AL
MOV DX, 3F9H
MOV AL, 0
OUT DX, AL
MOV AL, 00001010B
OUT DX, AL
MOV DX, 3FBH
DLAB=1
低位
高位

## Slide 53
初始化：设置工作方式
MOV AL, 03H
MOV DX,3FCH
OUT DX, AL
无中断方式
MOV AL, 0BH
MOV DX,3FCH
OUT DX, AL
中断方式
MOV AL, 13H
MOV DX,3FCH
OUT DX, AL
循环自测
参考33页PPT，设定OUT2*有效，它通过三态门控制向PC申请中断。

## Slide 54
初始化：设置中断使能位
MOV AL, 0H
MOV DX,3F9H
OUT DX, AL
禁止所有中断
MOV AL, 0FH
MOV DX,3F9H
OUT DX, AL
允许所有中断
MOV AL, 03H
MOV DX,3F9H
OUT DX, AL
允许收发中断

## Slide 55
55
内部寄存器
初始化编程
应用举例
8250编程和应用

## Slide 56
2
例子
8250的端口为：3F8H~3FEH。
假定要发送的字节数放在BX中，要发送的数据顺序存放在以DATA为首地址的内存区中。
以查询式发送和接收。

## Slide 57
SENDPRG:
MOV DX,3FDH
LEA SI,DATA
WAITTHR:
IN AL,DX
TEST AL,20H
JZ WAITTHR
PUSH DX
MOV DX,3F8H
LODSB
OUT DX,AL
POP DX
DEC BX
JNZ WAITTHR
线路状态寄存器
设置数据首地址
测试线路寄存器中THR空状态
发送数据
下一个数据

## Slide 58
RECVPRG :
MOV DX,3FDH
WAITTHR:
IN AL,DX
TEST AL,01H
JZ WAITTHR
MOV DX,3F8H
IN AL,DX
线路状态寄存器
测试线路寄存器中RBR满状态
接收一个数据

## Slide 59
3
例子：中断式收发
IN AL, DX
TEST AL, 02H
MOV DX, 3F2H
JZ RCVE
MOV AL, DATA
MOV DX, 3F0H
OUT DX, AL
JMP CONT
MOV DX, 3F0H
IN AL, DX
RCVE：
CONT：
TRINT：
……
……
假设只允许收发中断

## Slide 60
检测点
假设发送符号65H，画出SOUT输出波形和RS232线路TXD上波形。
fCLK=1.8432MHz，波特率是1200波特，分频系数（除数寄存器的值）为 。
数据格式，7位数据，1个停止位，偶校验，线路控制寄存器应写入 。
1
2
3

## Slide 61
作业• HOMEWORK
习题：7.25，7.27