## Slide 2: 本章目标• OBJECTIVE
熟悉386内部结构
掌握80386的保护模式（重点）
掌握80386的存储器管理（重点）
掌握80386的段页式寻址（重点）

## Slide 3: 学习收获• GAINS
学习操作系统、编译原理的基础；
学习32位汇编的基础。

## Slide 4
学习难点• Difficulties
保护模式中虚拟存储器的概念。
存储器的段页式寻址：逻辑地址转换为物理地址的过程。
386的安全机制。

## Slide 5
学习方法• METHOD
深刻理解虚拟存储器的概念，理解386的解决8086存在问题的思路。
掌握多级链表查询：根据序号找到表项，根据表项的格式，分析其属性和其对应的表的基地址。

## Slide 6
80386的存储器管理与8086有什么不同？
80386的内部寄存器与8086有哪些不同？
详细说明80386的逻辑地址转换成物理地址的过程。
1
2
3
Notes: 本章需要回答这几个非常重要的问题。

## Slide 7
80386及其特点
1
80386工作模式
2
80386内部寄存器
3
80386存储器管理
4

## Slide 8
8
80386的概述
80386内部结构
80386的特点
80386及其特点

## Slide 9
80386
1985年10月，Intel推出了第一个高性能全32位的CPU── 80386 。
体系结构的突破：从16位体系结构过渡到32位体系结构。
至今，CPU的体系结构仍没有革命性突破。

## Slide 10
16位系统架构的缺点
单任务： 16位CPU只支持单任务。
内存小： 运行时程序全部加载到内存，当程序大于内存时无法运行。
安全差： 对内存访问没有太多的限制，应用程序容易修改操作系统等内存空间，导致系统崩溃。
效率低：碎片化问题严重。
代码
数据
代码
数据
碎片导致内存不连续

## Slide 11
80386的突破
虚拟存储器：逻辑内存与物理内存分离，虚拟存储器远大于物理内存。
安全：地址空间隔离，也允许共享内存。
多任务：允许更高效的进程创建，程序执行时只需部分在内存。
可执行文件1
可执行文件2
代码段
数据段
磁盘
物理内存
页面
交换空间
页面
虚拟存储器
分段
分页
代码段
数据段

## Slide 12
12
80386的概述
80386内部结构
80386的特点
80386及其特点

## Slide 13
ALU
桶形移位器加法器
乘除
寄存器堆
译码时序
控制ROM
指令译码器
已译码指令队列
界限和属性
描述符寄存器
加法器
分段部件
控制和属性
页高速缓冲器
加法器
分页部件
16字节指令队列
预取器/界限检验器
保护测试部件
MUX/收发器
流水线/总线宽度控制
地址驱动器
请求判优控制器
总线控制
控
制
物理地址总线
32位
32位
32位
有效地址总线
有效地址总线
内部总线控制
线性地址总线
位移量总线
80386内部结构
总线接口部件
指令预取部件
指令译码部件
执行部件
存储器管理部件

## Slide 14
14
80386的概述
80386内部结构
80386的特点
80386及其特点

## Slide 15
80386的特点
工作方式
80386可以工作在三种方式：实地址方式、保护方式，虚拟8086方式。
硬件支持段式管理和页式管理，易于实现虚拟存储系统。每个任务可运行多达16K个段，每个段最大可为4G字节，故每个任务最大可达64MM字节。

## Slide 16
80386的特点
特权级
4级特权级：０级最优先，其次为１，２和３级。０、１和２级用于操作系统程序，３级用于用户程序。
完善的特权检查机制，既能实现资源共享又能保障程序和数据的安全和保密以及任务间的隔离。
硬件支持多任务，一条指令可以完成任务转换，转换时间 在17μs以内。

## Slide 17
80386及其特点
1
80386工作模式
2
80386内部寄存器
3
80386存储器管理
4

## Slide 18
80386工作模式
8086工作方式基本相同
实模式
实现虚拟存储
支持多用户、多任务
保护模式
多任务运行DOS
与8086兼容又不同于实地址
虚拟8086模式

## Slide 19
实模式
特点
1MB存储空间，段加偏移访问存储器，段最大64KB；
不采用分页部件，即不支持虚拟存储器；
单任务，代码段和数据段没有保护机制。
实模式是80386最基本的工作方式，与8086工作方式基本相同。
1
加电后进入实模式，为保护模式所需数据结构做配置和准备。
2

## Slide 20
20
保护模式下的分段
保护模式下的分页
80386的安全机制
80386保护模式

## Slide 21
保护模式──虚拟地址空间的分段
386分段与8086有何不同？
解决多任务的隔离问题；
解决程序的编译问题。
为什么要分段？

## Slide 22
保护模式：进程与任务
进程即任务，是对CPU的一个抽象。
OS内核
用户进程1
用户进程2
用户进程n
……
用
户
态
核心
态
操作系统抽象

## Slide 23
保护模式：虚拟存储器的概念
地址空间是对物理内存的抽象，每个进程有自己独立的地址空间。
特点
地址线性排列，又称为线性地址空间；存储器分段是必须的，没有分页的情况下，线性地址即物理地址；
现有的操作系统均采用分段、分页。有分页的情况下，线性地址需要经过映射，转换为物理地址。因此，线性地址空间也被称为虚拟存储空间。

## Slide 24
保护模式：GDT与LDT
任务1 LDT描述符
任务2 LDT描述符
代码段描述符
数据段描述符
GDT
任务1的LDT
代码段描述符
数据段描述符
全局描述符表：GDT，唯一。局部描述符表：LDT，每个任务有。
任务2的LDT
OS代码段描述符
代码段
数据段
任务1的地址空间
代码段
数据段
任务2的地址空间
OS数据段描述符
描述符是特殊的8字节的字段，包含所描述的段的一些信息。

## Slide 25
保护模式下的虚拟存储器大小
GDT和LDT中最多各有213个描述符，每个描述符可寻址4GB。
描述符0
描述符8191
描述符0
描述符8191
GDT
LDT
80386理论上可以寻址：246B的虚拟存储器。
4GB线性地址空间
实际的Linux和Windows，每个任务规定4GB的线性空间。
4GB线性地址空间
.
.
.

## Slide 26
保护模式：分段的优点
每个任务有自己的地址空间，任务隔离，各自独立。
1
易于保护数据不被未授权的用户访问，程序不被别的进程破坏。
2
LDT和GDT实现进程的虚拟地址的隔离。
3

## Slide 27
27
保护模式下的分段
保护模式下的分页
80386的安全机制
80386保护模式

## Slide 28
分页──从线性地址到物理地址映射
提高内存的使用效率；
解决小内存运行大程序。
为什么要分页？

## Slide 29
保护模式下的分页
磁盘分扇区，虚拟存储空间被划分成页，OS把物理内存分为页。
1
这些分页只是OS为了管理方便，在逻辑上划分的一种数据结构。
2
虚拟内存的页可以和物理内存的页对应起来，产生映射关系。
3
物理磁盘
物理内存
线性空间
虚拟页

## Slide 30
页为什么是4KB？
对于磁盘，扇区小，开销大，传送性能低。
1
对于内存，页小，开销大；页大，会导致碎片，申请内存多用到的少。
2
拷贝1024个1KB的文件快还是1MB文件快？
当前磁盘扇区4KB，Windows，Linux内存页默认4KB。
3

## Slide 31
虚拟页
虚拟页到底是实际存在的还是虚拟的？

## Slide 32
虚拟页
程序运行前，它的数据和代码是在可执行文件中，运行时需要把可执行文件加载到内存。
硬盘上的文件逻辑上划分为4K的页（实际由加载器加载到内存），这就是虚拟页里面实际的东西。
但是，程序在运行是可能会申请内存，这时需新的虚拟页来映射。所以，虚拟页应有3种状态。
1
3
2

## Slide 33
虚拟页的3种状态
虚拟页面被创建并被加载到物理内存，和物理页之间存在映射关系。
虚拟页被创建，但未被加载到内存或已被调出内存，和物理页面之间没有映射关系。
虚拟页面未创建，未被访问所以未加载或是调用malloc分配内存，仅运行时才被创建。
已映射
未映射
未创建

## Slide 34
存储器映射
加载应用程序到内存时，因为和虚拟地址有关，我们需要把应用程序文件和虚拟内存关联起来。
在Linux中称为存储器映射，同时提供了一个mmap的系统调用来实现次功能。
文件被分成页面大小，每片含一个虚拟页内容。页面按需调度，CPU发出访问请求时，创建虚拟页并加载到内存。
1
3
2

## Slide 35
存储器映射
启动一个进程时，加载器完成文件映射的功能，所以执行文件又可称为映像文件。
实际上加载器并不真正负责从磁盘加载数据到内存，因为和虚拟内存建立了映射关系，操作是虚拟内存自动进行的。
正是有了存储器映射的存在，使得我们可以很方便的将程序和数据加载到内存中。
1
3
2

## Slide 36
36
保护模式下的分段
保护模式下的分页
80386的特权机制
80386保护模式

## Slide 37
80386的特权机制
核心
最高特权
PL=0
系统服务
OS扩展
应用程序
PL=1
PL=2
PL=3
80386为系统设置了4个特权等级（privilege level），其取值由0到3，0为最高特权级。

## Slide 38
保护模式下的特权规则
CodeK
DataK
CodeOS
DataOS
Code1
Data1
Code2
Data2
CodeK
DataK
0级
1级
2级
3级
任务A
任务B
任务C
规则1：高特权级码段可访问低特权级段中的数据；
规则2：低特权级码段可调用高特权级码段。

## Slide 39
分段解决进程的虚拟地址空间的隔离，使程序员从复杂纷繁的存储器管理解脱，只需要关注程序设计，不关心内存不够用。
分页是解决物理内存的使用效率，与程序的执行密切相关，与程序员设计程序无关，程序员不需要关心程序是如何被执行的，从而实现了真正的虚拟存储器。
分段，分页
保护模式：小结

## Slide 40
检测点
80386的工作模式包括 、 、 。
保护模式下80386的可以寻址的虚拟存储器最大为 。
80386CPU的地址线有 位，可以寻址 的物理存储器。
1
2
3

## Slide 41
80386及其特点
1
80386工作模式
2
80386内部寄存器
3
80386存储器管理
4

## Slide 42
８个32位通用寄存器
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
EAX
ECX
EBX
EDX
SI
DI
BP
SP
ESI
EBP
EDI
ESP

## Slide 43
6个16位段寄存器
段选择子
段选择子
段选择子
段选择子
CS
DS
SS
ES
段选择子
段选择子
FS
GS
16位的段寄存器
段描述符高速缓存（64位，自动加载）
段基地址
段基地址
段基地址
段基地址
段基地址
段基地址
段界限和属性
段界限和属性
段界限和属性
段界限和属性
段界限和属性
段界限和属性
段寄存器不再直接存放段地址，而是一个选择子，通过它间接查找到段描述符，进而得到段基地址。

## Slide 44
指令指针和标志寄存器
32位的指令指针（EIP）和标志寄存器（EFLAGS）各一个。
实模式时采用16位的指令指针IP（EIP低16位）。
EFLAGS的低12位与8086标志寄存器FLAGS完全相同。

## Slide 45
系统地址寄存器和系统段寄存器
16位选择子
16位选择子
LDTR
TR
段基地址
段基地址
段界限和属性
段界限和属性
32位线性基地址
16位界限值
32位线性基地址
16位界限值
GDTR 48位
IDTR 48位
GDTR和IDTR在系统唯一，每任务一个LDTR和TR（Intel建议）。
在多CPU系统中，GDTR的个数等于CPU的个数。

## Slide 46
控制寄存器
PG
……
ET
EM
MP
PE
TS
32位的控制寄存器CR0、CR2和CR3，保存各种全局性状态。
CR0是最常用的一个控制寄存器，选择工作模式。
CR3为页目录基址寄存器，存放页目录表的物理基地址。
PG | PE | 80386的工作模式选择
0 | 0 | 实模式
0 | 1 | 分段，不分页的保护模式
1 | 1 | 分段分页的保护模式

## Slide 47
80386及其特点
1
80386工作模式
2
80386内部寄存器
3
80386存储器管理
4

## Slide 48
0
分段
管理
机制
线性地址
31
物理地址
0
31
分页
管理
机制
PG=1
PG=0
选择子
偏移量
:
0
15
0
31
段寄存器
80386的存储管理机制
逻辑地址
线性地址
物理地址

## Slide 49
49
分段
分页
举例
80386存储器管理

## Slide 50
80386的分段管理机制
段寄存器
偏移地址
段基地址
偏移地址
逻辑
地址
线性
地址
段基地址由段寄存器间接获取，偏移地址由指令中的寻址方式获取。

## Slide 51
段保护属性
段的特性，如读写可执行及特权级
段的界限
线性空间中段内可用最大偏移量
段基地址
在线性地址空间中段的起始地址
描述一个段需要的数据结构
仅段寄存器来确定段基地址还不够，还需描述段长度、段属性如访问权等。

## Slide 52
描述符、描述符表和选择子
描述段属性的8个字节的存储单元。
描述符
存放描述符的特殊段。最大64KB，最多存放8192个描述符。
描述符表
16位段寄存器，其高13位是描述符在描述符表中的索引号。
段选择子
描述符表分为全局描述符表GDT、局部描述符表LDT和中断描述符表IDT。

## Slide 53
保护方式下段基地址的产生
代码段选择子
代码段
段描述符
数据段选择子
段描述符
数据段
描述符表

## Slide 54
全局描述符表
局部描述符表
中断描述符表
存放被系统所有任务共享的描述符，如LDT、TSS描述符，全局唯一。
每任务独有LDT，存放与该任务相关的描述符，如代码段和数据段描述符。
存放描述中断程序入口地址有关门描述符。最多256个描述符，全局唯一。
描述符表
全局唯一的GDT和IDT表的基地址放在哪里？
GDTR和IDTR

## Slide 55
选择子
15 8 7 6 5 4 3 2 1 0
T
I
RPL
描 述 符 索 引 n
描述符0
描述符1
……
描述符n
…...
描述符N-1
描述符N-2
描述符0
描述符1
……
描述符n
全局
描
述
符
表
局
部
描
述
符
表
TI=0
TI=1
TI: 描述符表指示位，0：从GDT中读取描述符，1：从 LDT中读取描述符
描述符索引n：指示所要读取的描述符在描述符表中的序号。
RPL: 表示请求特权级。0~3级，用于权限检查，以决定对该段能否进行访问。
为加快查表和计算，CPU里每个选择子有对应的描述符高速缓存。

## Slide 56
存储段描述符的分类
存储段描述符
数据段描述符
栈段描述符
非栈段描述符
代码段描述符
描述符分为存储段描述符和系统段描述符。

## Slide 57
系统段描述符的分类
系统段描述符
门描述符
任务门
调用门
LDT描述符
任务段描述符
中断门
陷阱门

## Slide 58
段界限值的15~0位
段基址的15~0位
段基址的23~16位
段基址的31~24位
段界限值19~16位
字节0
字节2
字节4
字节6
字节1
字节3
字节5
字节7
15 8 7 6 5 4 3 2 1 0
P
DPL
DT
1
E
ED/C
W/R
A
G
D
0
AVL
存储段（非系统）描述符格式

## Slide 59
存储段（非系统）描述符格式
字节5
P
DPL
DT
1
E
ED/C
W/R
A
段界限值19~16位
字节6
G
D
0
AVL
段界限粒度位:
0：界限粒度为字节
1：界限粒度为4K字节
可读/写位：
对数据段1表示该段可读可写，0表示可读不可写；
对代码段1表示该段可执行可读，0表示可执行不可读。
表示描述符的类型：
1：存储段描述符
0：系统段描述符或门描述符
可执行位：
1：可执行，为代码段描述符
0：不可执行，为数据段描述符

## Slide 60
存储段（非系统）描述符格式
字节5
P
DPL
DT
E
ED/C
W/R
A
段是否在内存：
1：该描述符所描述段在内存
0：该描述符所描述段不在内存
描述符特权级：0~3级
访问位：
1：指示描述符被访问过
0：指示描述符未被访问过
对数据段：表示扩展方向位 (0向高,1向低)
对代码段：表示类型 (1依从, 0不依从)
不依从指只能从同等特权之间切换，依从指可在不同特权间切换。

## Slide 61
存储段的段界
段界限决定段的寻址范围，它由描述符中20位段限长及G位得到。
G＝0：32位段限长的高12位为0，其低20位是段描述符中20位段限，段最大寻址范围1MB。
G＝1：段限长等于描述符中规定的20位限长左移12位+ 0FFFH 。

## Slide 62
段基地址为20000000H，段描述符中的20位限长为0FFFFFH 。当描述符中的G＝0时，此段的范围？
G=0：
20000000H~200FFFFFH
1MB
段基地址为00000000H，段描述符中的20位限长为0FFFFFH 。当描述符中的G＝1时，此段的范围？
G=1：
0FFFFFH左移12位+0FFFH
段界限为：0FFFFFFFFH
0~ 0FFFFFFFFH，4GB
存储段的段界

## Slide 63
LDT描述符
段界限值的15~0位
段基址的15~0位
段基址的23~16位
段基址的31~24位
段界限值19~16位
字节0
字节2
字节4
字节6
字节1
字节3
字节5
字节7
15 8 7 6 5 4 3 2 1 0
P
DPL
DT
0
0010
G
0
0
AVL
LDT描述符存放LDT的基地址、界限、属性等信息。

## Slide 64
任务
特权
描述符
特权
选择子
特权
有效特
权级
特权
任务当前特权级CPL，由CS的最低两位来定。
访问该描述符任务最低特权级。
任务EPL=max(RPL, CPL)，当EPL<=DPL，允许访问描述符。
由选择子的RPL所确定。
80386的一些有关特权的概念

## Slide 65
门
门
门的概念
80386允许低权限任务调用内核级代码，但是需要通过门调用。通过门调用可实现特权级的转变和任务切换。
门描述符并不描述某种内存段，而是描述控制转移的入口点，即目标代码的门。

## Slide 66
用于特权级切换。
存在于GDT或LDT
其选择子指向代码，段偏移地址对应代码段中偏移量。
用于任务切换。
在GDT、LDT、IDT
选择子指向GDT中的TSS描述符。
偏移地址无意义。
中断处理程序入口。
存在于IDT。
选择子指向代码段选择符、偏移地址指向代码段中。
调用门描述符
任务门描述符
中断门和陷阱门描述符
门描述符
64位的门描述符由三部分组成：16位选择子、32位偏移地址及DPL。

## Slide 67
LDT描述符
……
GDT
LDTR高速缓存器
32位线性基地址
……
LDT
LDTR、LDT与GDT、GDTR的关系
20位界限
GDTR
LDT段描述符
32位线性基地址
16位界限
LDTR
16位选择子
12位属性

## Slide 68
逻辑地址转换为线性地址
32位段基地址
20位段界限
段属性
+
32 位 线 性 地 址
描述符0
描述符1
……
描述符n
…...
描述符N-2
描述符N-1
……
描
述
符
表
起始地址
例 MOV AL, DS:[EBX]
15 0
T
I
RPL
描 述 符索引 n
32位偏移地址
将段选择子指向的段描述符中32位基地址与32位偏移地址相加即得线性地址。

## Slide 70
分段管理的小结
程序员只需要知道自己有4GB的线性空间使用即可。
LDT和GDT实现进程的虚拟地址的隔离，每个进程有不同的LDT，LDT规定了代码段，数据段，栈段。
1
2

## Slide 71
71
分段
分页
举例
80386存储器管理

## Slide 72
线性地址到物理地址
页的基地址具有：“XXXXX000H” 的形式，因此其高20位被称为页码。页码左移12位可得页物理基地址。
页为4K字节且页边界是4K的倍数，所以把32位线性地址转换成32位物理地址的过程中，低12位地址保持不变。
80386按页使用内存，每个页4KB，索引该页的地址范围是：0~212-1。4GB的线性地址空间，可以分为220个页。
1
2
3
线性地址空间的XXXXXH页映射到物理地址空间YYYYYH页，那么线性地址XXXXXxxxH被转换为YYYYYxxxH。

## Slide 73
映射方法
线性地址到物理地址的转换要解决的是线性地址空间的页到物理地址空间的页的映射，也就是线性地址高20位到物理地址高20位的转换。
线性地址如何映射为物理地址
采用表格来建立线性地址页到物理页的映射，220个页， 220个表项，如果每个4字节，占用4MB。开销大！
问题
多级页映射表！

## Slide 74
线性地址到物理地址：两级页表
页目录项
页表项
页表项
页目录表
页表
页表项
页表项
每表格4KB，CR3放页目录表基地址，页目录项放页表基地址，页表项放页基地址。
页表
页目录项
物理页
物理页
CR3
系统为每个进程分配一个页目录表，只有被使用的页表才被分配到内存。

## Slide 75
从线性地址转换成物理地址实例
  页目录项索引号：线性地址第31～22共10位，页目录中页目录项的索引。
  页表项索引号：线性地址第21～12共10位，页表中页表项的索引。
  页内偏移量：线性地址第11~0共12位，寻址页内地址。
页目录项索引号
页表项索引号
页内偏移
页目录表
页目录项
页表
页表项
页
物理地址
CR3
线性地址
31 22
21 12
11 0

## Slide 76
D
A
00
U/S
R/W
P
AVL
00
20位基地址
存在标志，1：当前页已加载到物理内存
1：访问过
1用户，0超级用户
对页写操作时置D=1
1表示可读写或执行，0表示只读或可执行
页目录项和页表项

## Slide 77
从线性地址转换成物理地址实例

## Slide 78
分页管理的小结
同样的线性地址，会被映射到不同的物理地址。因此，二级页表实现了物理地址的隔离。
每个进程都有自己的页目录表，即虚拟地址到物理地址的映射函数。
1
2
程序员不必关心实际物理存储区是否连续，可将不连续的物理内存块连在一起，在线性地址上视为连续，可更有效使用内存碎片。
3

## Slide 79
从逻辑地址到物理地址

## Slide 80
虚拟地址并不是物理地址空间中的地址，不是数据在内存中真实存在的地址，操作系统会将进程的虚拟地址映射到物理内存地址。
在编写应用程序时，程序员不用过多地考虑系统底层是如何实现这种机制的。在进行应用程序开发时，程序员只需了解以下内容。
2
虚拟地址空间中的数据是分页管理的。应用程序不用考虑系统中其他应用程序的内存使用情况，如占用多少或占用了哪些内存等。
1

## Slide 81
进程也不用考虑真实的物理内存有多大，只需要了解可以使用4GB（实际Linux 3GB，Win 2~3GB）内存，OS负责转换。
3
如果系统中没有足够的物理内存供使用，那么OS会将当前没有使用的内存分页“调度”到硬盘上保存起来。
4
页面调度不会造成内存中的数据在虚拟地址空间中地址的改变，所以进程无需知道分页如何调度的，无需知道数据是在内存中还是在硬盘上，只需知道其虚拟地址即可。
5

## Slide 82
82
分段
分页
举例
80386存储器管理

## Slide 83
80386工作在保护方式下，GDTR=0020,0000,7FFFH,
CS=4002H, 代码段描述符和数据段描述符如下：
1. GDT的起始地址为 ，结束地址为
2. 代码段描述符的起始地址为 ，结束地址为
3. 代码段的起始地址为 ，结束地址为
4. 数据段的起始地址为 ，结束地址为
5. 代码段：是否可读 ，在内存中否 ，访问过否
6. 数据段：是否可写 ，在内存中否 ，访问过否

## Slide 84
已知在80386系统中，页目录起始地址为20 0000H，页表起始地址
为40 0000H，页目录表内容如下图所示，已将线性地址1684 0240
转换为物理地址7000 0240H。

## Slide 85
CR3=___________________________________________；
页表项偏移地址=____________________________；
页桢起始地址=____________________；
存放整个页目录表的内存地址范围：__________~____________；
如果页表项所描述的页桢用户方式是只读，则该页表项的内________________；