## Slide 2
8086 CPU的寄存器有哪些？它们的功能有哪些？怎么使用这些寄存器？
8086的存储器的是怎么使用的？CPU是如何访问、寻址存储器的？
8086的指令分几类？主要指令的用法？
1
2
3
Notes: 本章需要回答这几个非常重要的问题。

## Slide 3
微处理器
1
存储器及寻址
2
指令系统
3

## Slide 4
4
8086微处理器
CPU结构
总线周期
引脚功能
时序分析
第一小节

## Slide 5
为什么要学习8086微处理器
很多其它流行的CPU包括最新的64位CPU，也与80x86兼容；
学习8086微处理器可以触类旁通，很容易掌握其他不同类型的单片机。
从基本概念及指令结构上来讲，后续80x86产品仍然是8086 CPU的延续和提升；
经典
兼容
基础

## Slide 6
8086/8088微处理器的特点
8086有16位数据线（8088有8位外部数据总线）和20位地址线。
8086由单一+5V电源供电，时钟频率5～10MHz。
Intel x86系列中第一代产品，16位处理器。
1
2
3

## Slide 7
8086微处理器内部结构
执行单元EU
总线接口单元BIU
BIU负责CPU与存储器或I/O设备之间的数据传送。EU负责执行指令，指令从BIU的指令队列中获得，执行结果或所需数据，都由EU向BIU发出请求，再由BIU从存储器或外设存取。
存储器
或I/O
16位

## Slide 8
EU和BIU结构的优点
并发工作：取指和执行指令是分开的，这样执行过程中可以取出下一条指令到指令队列中排队。减少CPU为取指令而等待的时间，提高了CPU的效率。
速度匹配：降低与CPU相配的存储器的存取速度的要求。
优点

## Slide 9
BIU的基本功能单元：指令队列
指令预取遵循以下原则
先进先出。
1
存满一条指令后就立即执行。
2
只要空出两个字节，BIU便自动执行取指操作。
3
EU执行完转移、调用和返回指令时，需要清空指令队列缓冲器，并要求BIU从新地址取指。
4
Notes: 指令队列可存放多条指令，用于指令预取

## Slide 10
BIU中的寄存器
指令指针
寄存器
指令指针 IP（16位）存放下一条指令在代码段的偏移地址。通常不能被直接访问，也不能直接赋值，指令中不会出现IP。
顺序执行：每次输出后IP自动加1，指向下一字节。
执行转移指令：将指令提供的转移地址送入IP，同时清除指令队列，下一条指令从新地址开始执行。
4个段寄存器：CS，DS，ES，SS，存放16位段地址的寄存器。
指针：用来指示一个内存地址的计算机语言的变量或CPU中的寄存器。一般出现在比较近机器语言的语言，如汇编或C语言。
且听下回分解

## Slide 11
EU中的寄存器
且听下回分解
AH
CH
BH
AL
CL
BL
DH
DL
AX
CX
BX
DX
SP：栈指针寄存器
SI：源变址寄存器
BP：基址指针寄存器
DI：目的变址寄存器
4个16位数据寄存器（可分为8个8位寄存器）和4个指针寄存器

## Slide 12
数据寄存器
多用作基址寄存器
多作为计数器
多用作累加器
AH AL
BH BL
CH CL
多用作辅助累加器
DH DL
AX
CX
BX
DX
AX高8位和低8位分别与AH和AL在物理上相同的寄存器，其它三个类似。

## Slide 13
EU中的标志寄存器
16位标志寄存器，按位使用，其中9位为8086标志位，其它7位未用，按功能分为：
控制标志：指示CPU控制某种特定的功能，3位控制标志分别为DF，IF，TF。
状态标志：指令执行后算逻部件的状态，CF，PF，AF，ZF，SF，OF。

## Slide 14
进位标志
CF：当结果的最高位（字节操作时D7，字操作时D15）产生了进位或借位，则CF=1。
辅助标志
溢出标志
符号标志
奇偶标志
AF：字节操作时，由低半字节向高半字节有进位或借位，则AF=1。用于十进制算术运算指令。
OF：算术运算中，带符号数运算结果超出8、16位带符号数的表达范围。OF=1: 正+正=负；正-负=负；负+负=正；负-正=正。
SF：和运算结果的最高位相同。当数据用补码表示时，负数的最高位为1，符号标志指出了所执行运算结果的正负。
PF：运算结果的低8位中所含的1的个数为偶数，则PF置1，1的个数为奇数时PF为0。
零标志
ZF：表示一个算术或逻辑运算的结果是否为零。若结果为零，则ZF=1；否则ZF=0。
状态标志，通过测试它们可以执行一些跳转指令，只有CF可以用指令直接进行修改。

## Slide 15
关于进位标志和溢出标志
Joke
小明去食堂买馒头，馒头1毛钱一个，小明的卡上有5毛钱，打算买4个馒头，但是他不小心按到了“6”键上，结果机器里面滚出65535个滚烫的馒头，把小明埋在里面。
有符号数看溢出标志；无符号数看进位标志。
对于加减运算，CPU不区分有符号数和无符号数。有符号数和无符号数的区分是程序员的任务。
点评
仔细分析一下笑话：应该是滚出6个馒头，余额65535毛钱。^_^

## Slide 16
标志寄存器：举例
634DH
3219H
9566H

## Slide 17
方向标志
DF：控制串操作指令执行过程中地址的增量或减量。 DF标志由STD（置位方向）和CLD（清除方向）指令控制。
中断标志
跟踪标志
IF：中断标志。对可屏蔽中断的控制标志。1表示允许CPU外部可屏蔽中断。IF标志由STI（IF=1）和CLI（IF=0）指令来控制。
TF：或称单步标志。如果TF设定为1，指示CPU按照单步方式执行指令。
控制标志指示CPU控制某种特定的功能，通常通过指令来设定与清除。

## Slide 18
工欲善其事，必先利其器：DEBUG
Debug是DOS、Windows提供的8086程序调试工具，使用它可查看CPU寄存器、内存的情况，并能跟踪程序的运行。
-R 命令，查看、改变CPU寄存器的内容
-D 命令，查看内存的内容
-E 命令，改写内存的内容
-U 命令，将内存中机器指令翻译成汇编指令
-T 命令，执行一条机器指令
-A 命令，用汇编指令格式在内存中写入指令
Notes: 注意Debug命令跟汇编的指令的区别，debug只是dos的一个程序。

## Slide 19
标志名 | 标志为1 | 标志为0
OF溢出（是/否） | OV | NV
DF方向（减量/加量) | DN | UP
IF中断(允许/关闭) | EI | DI
SF符号(负/正) | NG | PL
ZF零(是/否） | ZR | NZ
AF辅助进位(是/否） | AC | NA
PF奇偶标志( 偶/奇) | PE | PO
CF进位标志(是/否） | CY | NC
DEBUG中标志寄存器状态

## Slide 20
实验1：数据寄存器的使用
MOV 指令和ADD指令简单用法：传递方向，源操作数和目的操作数的变化；
4个16位数据寄存器的使用，8个8位寄存器的使用，以及它们和16位寄存器的关系；
Debug查看寄存器结果。
MOV AX, 0AH
AX =
MOV AL, 0CH
AX =
MOV AH,0BH
AX =
MOV AX, 8226H
AH =
MOV BX, 82AAH
BX =
ADD AX, BX
AX =
ADD BL, 0FFH
BX =
ADD AH, AL
AX =

## Slide 21
21
8086微处理器
CPU结构
引脚功能
总线周期
时序分析
第一小节

## Slide 22
指引脚信号的定义、作用，注意按功能分类记忆，通常采用英文单词或其缩写表示。
功能
信号从芯片向外输出，还是从外部输入芯片，或者是双向的。
方向
起作用的逻辑电平高、低电平有效，或高阻的第三态，上升、下降边沿有效。
电平
学习芯片引脚功能的方法

## Slide 23
8086引脚功能
8086芯片共有40个引脚，双列直插式芯片。
部分引脚复用：地址、数据线分时复用；高4位地址和状态线分时复用。
最大、最小模式下，部分引脚意义有所不同。
什么是分时复用？为什么要分时复用？减少对外引脚个数！

## Slide 24
最小模式下的引脚信号分类
01
03
02
04
地址/数据总线
地址/状态总线
控制总线
电源及其它控制线

## Slide 25
一、地址/数据分时复用引脚
在访问存储器或外设的总线操作周期中，这些引脚在总线周期的T1状态输出存储器或I/O端口的低16位地址A15～A0；
其它时间与存储器和I/O设备交换数据信息。
二、地址/状态分时复用引脚
在访问存储器的总线周期的T1状态输出高4位地址A19～A16，与AD15～AD0组成20位地址；
在访问IO的总线周期的T1状态全部输出低电平无效；
其他时间输出状态信号S6～S3。
最小模式下的引脚信号
在8088种，只有AD7～AD0用于传数据。

## Slide 26
控制总线
BHE
高8位数据总线允许/状态复用引脚。在总线周期的T1状态，此引脚输出低电平信号，表示高8位数据线D15-D8上的数据有效。
RD
读信号，三态输出，低电平有效。输出低电平信号表示当前CPU正在对存储器或I/O进行读操作。
WR
写信号，三态输出。低电平有效，表示CPU对存储器或I/O写操作。在写操作总线周期中，WR在T2～T3状态中有效，为低电平。
M/IO
存储器或IO端口访问信号，三态输出。M/IO=0，表示CPU正在访问IO端口；M/IO=1，表示CPU正在访问存储器。
8088决定存储器和IO端口访问的电平与8086不同M/IO

## Slide 27
引脚 总线周期 | IO/M | WR | RD
读存储器 | 高 | 高 | 低
写存储器 | 高 | 低 | 高
读IO | 低 | 高 | 低
写IO | 低 | 低 | 高
控制总线组合与四种基本总线周期
8086的IO地址线最大16位，可以访问多少个IO端口？

## Slide 28
控制总线
NMI
不可屏蔽中断请求信号，输入，上升沿触发。该请求信号不受IF状态的影响，也不能用软件屏蔽，一旦该信号有效，则执行完当前指令后立即响应中断。
READY
INTR
准备就绪信号，输入。高电平表示CPU访问的存储器或IO准备好传送数据。若CPU在总线周期T3状态检测到READY=0，表示未准备好，CPU自动插入一个或多个等待状态Tw，直到READY=1。
INTR：可屏蔽中断请求信号，输入，高电平有效。当INTR=1，表示外设向CPU发出中断请求，CPU在当前指令周期的最后一个T状态去采样该信号，若IF=1，CPU响应中断，执行中断服务。
TEST
测试信号，输入，低电平有效。

## Slide 29
控制总线
ALE
ALE（Address Latch Enable）：地址锁存允许信号（标号25），输出，高电平有效。用来锁存地址信号A15-A0，分时使用AD15-AD0地址/数据总线。
INTA
中断响应信号，输出，低电平有效。表示CPU响应了外设发来的中断申请信号INTR。
HOLD
HOLD：总线请求信号，输入，高电平有效。

## Slide 30
其它总线
RESET
复位信号，输入，高电平有效。CS=FFFFH，其它为0。
CLK
主时钟信号，输入。8086/8088的时钟频率为5MHz。
MN/MX
模式选择。高电平最小模式，低电平为最大模式。
GND
接地。
Vcc
电源输入。

## Slide 31
31
8086微处理器
CPU结构
引脚功能
总线周期
时序分析
第一小节

## Slide 32
时钟周期
时钟周期是CPU的时间基准，是其处理定时的最小单位，由主频决定。执行指令的一系列操作是在时钟脉冲的统一控制下进行的。
总线周期
指令周期
CPU通过总线对微处理器外部进行一次访问所需时间称为一个总线周期。总线周期至少由4个时钟周期组成，T1，T2，T3，T4。
每条指令包括取指令、译码和执行等操作，执行一条指令所需时间称为指令周期。一个指令周期由一个或若干个总线周期组成。
总线周期
指令周期通常用若干总线周期表示，而总线周期时间又包含若干个时钟周期。

## Slide 33
等待周期
慢速设备在三个T周期内无法完成数据读写时，它向CPU的READY引脚发出低电平信号，CPU检测到READY为低时，在T3和T4之间插入Tw，即等待周期。
空闲周期
如果在一个总线周期结束后不立即执行下一个总线周期，系统总线处于空闲状态，这时，执行空闲周期Ti。
总线周期中等待周期和空闲周期

## Slide 34
34
8086微处理器
CPU结构
总线周期
引脚功能
时序分析
第一小节

## Slide 35
时序的概念
描述CPU引脚如何实现总线操作。
决定系统各部件间的同步和定时。
信号高低电平（有效或无效）变化及相互间的时间顺序关系。
时序
总线时序
CPU时序

## Slide 36
T4
T3
T2
T1
ALE
CLK
A19/S6～A16/S3
A15～A8
AD7～AD0
A15～A8
A7～A0
输出数据
A19～A16
S6～S3
READY
（高电平）
IO*/M
WR*
时序分析（存储器写）

## Slide 37
37
8086 CPU工作模式
第二小节

## Slide 38
一、最小模式
单处理器系统，构成小规模的应用系统；
8086/88本身提供所有的系统总线信号。
二、最大模式
多处理器系统，构成较大规模的应用系统，例如可接数值协处理器8087 ；
8086/88和总线控制器8288共同形成系统总线信号。
8086 CPU的工作模式
MN/MX 的管脚电平区分工作模式

## Slide 39
最小模式总线（以8088为例）
8088
MN/MX*
IO/M*
RD*
WR*
8282
8282
8282
8286
ALE
DT/R*
DEN*
STB
STB
STB
T
OE*
+5V
A19~A16
A15~A8
A7~A0
D7~D0
RD*
IO/M*
WR*
系统控制信号：由8088cpu引脚直接提供。
20位地址总线：3个三态透明锁存器8282进行锁存和驱动。
8位数据总线：数据收发器8286驱动。

## Slide 40
RESET
TEST
HOLD
HLDA
NMI
INTR
INTA
M / IO
WR
RD
READY CLK
READY
MN / MX
+5V
控制总线
地址总线A19～ A0
数据总线D7～D0
ALE
A19~ A8
AD7 ~AD 0
DT / R
DEN
8088
CPU
STB
8282
OE
T
OE
8286
8284A
系统总线

## Slide 41
本讲小结
8086微处理器：CPU结构、 总线周期、 引脚功能、时序分析。
8086 CPU的工作模式。
1
2

## Slide 42
检测点
执行指令：MOV AX, 0FFH，AH= ，AL= 。
8086的总线周期是指什么？它包括几个基本的时钟周期？为了适应慢速外设需要在 周期和 周期之间插入 周期。
8086 CPU的MN/MX管脚的功能是什么？ALE管脚的功能是什么？DT/R的作用是什么？M/IO的作用是什么？
8086 CPU内部按功能分为哪两大部分？ 8086 CPU的地址位有 位，数据位是 位，8088的数据为是 位 。
1
2
3
4
AX = 0FFFFH. 执行指令，ADD AX, 01 各状态标志位是什么？
5

## Slide 43
检测点答案
执行指令：MOV AX, 0FFH，AH= 00 ，AL= FF 。
8086的总线周期是指什么？它包括几个基本的时钟周期？为了适应慢速外设需要在 T3 周期和 T4 周期之间插入 Tw 等待 周期。
8086 CPU的MN/MX用于区分工作模式，即最小/最大模式，ALE是地址锁存使能信号，发送给地址锁存器，DT/R是数据传递方向控制管脚。
8086 CPU内部按功能分为哪两大部分？ 8086 CPU的地址位有 20 位，数据位是 16 位，8088的数据总线是 8 位 。
1
2
3
4
ZF = 1, SF = 0, CF = 1, OF = 0.
5

## Slide 44
作业• HOMEWORK
习题：3.2，3.3，
3.16，3.20