## Slide 2
8086 CPU的寄存器有哪些？它们的功能有哪些？怎么使用这些寄存器？
8086的存储器的是怎么使用的？CPU是如何访问、寻址存储器的？
8086的指令分几类？主要指令的用法？
1
2
3
Notes: 本章需要回答这几个非常重要的问题。

## Slide 3
微处理器
1
存储器及寻址
2
指令系统
3

## Slide 4
4
存储器组织方式
存储器的分段
存储器单元的使用
第一小节
8086的存储器

## Slide 5
存储器如何与8086相接，8086如何访问存储器？
存储器是以字节为单位，8086如何一个总线周期访问两个字节？
问题：存储器与总线连接及访问

## Slide 6
存储器的组织方式
规则字：偶地址开始的字为规则字；奇地址开始的字为非规则字。
奇地址存储体通过高位数据线传，偶地址存储器通过低位数据线传。
奇地址字节：BHE=0，A0=1，一个总线周期读写。
偶地址字节：BHE=1，A0=0，一个总线周期读写。
规则字：BHE=0，A0=0，一个总线周期读写；
非规则字：无法一个总线周期内读写。

## Slide 7
7
存储器组织方式
存储器的分段*****
存储器单元的使用
第一小节
8086的存储器

## Slide 8
程序员的角度：存储器如何使用？
楼房的使用：按功能使用，办公楼，宿舍。
房间的编址：按楼栋划分，再标注房间号。
存储器按功能分为代码段、数据段、栈段、附加数据段。
类比
8086的地址线是20位，内部的寄存器都是16位，如何解决地址的暂存问题？
问题
Notes: 内存单元的地址，通常用指针寄存器来暂存，但是8086的寄存器都是16位的。如何解决这一矛盾呢？

## Slide 9
分段方法
1MB的存储空间被分成若干逻辑段，最大64KB。
段起始地址必须是一个能被16整除的数，地址低4位为0。
程序员的角度：逻辑地址
16位指针，只能寻址64KB的存储器。段起始地址可用16位寄存器描述。
点评
逻辑地址 16位段地址：16位偏移地址

## Slide 10
段内的相对地址可用系统中的16位通用寄存器来存放，被称为偏移地址。
实际上，可以根据编程的需要来确定段的大小，它可以是64K字节范围内的任意多个字节。
各段间可以连续、分开或者重叠。重定位，移植性强。
存储器采用分段管理后，段起始地址高16位被称为段地址，把它保存在8086内部的16位的寄存器CS、DS、SS 和ES中。
1
2
3
4
段加偏移的特点

## Slide 11
逻辑地址与物理地址的关系
段地址
偏移地址
段地址
偏移地址
0H
逻辑
地址
物理
地址
物理地址=段地址x16+偏移地址

## Slide 12
以3F14H为段基址的逻辑段 最大可有64K字节，写出这个段首和段尾的逻辑地址和物理地址。
逻辑地址：
3F14：0000～3F14：FFFF
物理地址
3F140～4F13F
1
例题
【点评】每个区段的大小允许根据实际情况分配，而不一定非要占有64KB的最大段空间。

## Slide 13
写出如下逻辑地址的物理地址：
3F64H：0010H
3F24H：0410H
3F00H : 650H
物理地址：
3F650H
2
例题
【点评】同一物理地址，可以对应很多个逻辑地址。多个段之间可以互相交叠，甚至重叠，取决于程序员。

## Slide 14
段寄存器
数据段寄存器
栈段寄存器
代码段寄存器
附加数据段寄存器
CS
SS
DS
ES
不要误以为内存被划分为一个一个的段，每个段有一个段地址。其实，内存并没有分段，段的划分来自CPU，由于CPU采用了段加偏移的形式给出内存单元的物理地址，使得我们采用分段方式来管理内存。
注意
Notes: 下面我们讲前三个段和他们的使用。

## Slide 15
15
8086的存储器
存储器组织方式
存储器的分段
存储器单元的使用*****
第一小节

## Slide 16
指示CPU当前要读取指令的段地址和偏移地址。
CS：IP
代码段及指令指针
用于存储指令的一段连续存储单元。它的访问由系统自动执行。跳转等指令可以改变当前的CS：IP。

## Slide 17
数据段：指令中存储单元的表示
MOV AX, [0]
MOV DX, [10]
MOV BL, [1234]
MOV [0], CL
操作数中，方括号中的值是操作数在段中的偏移地址。
一般情况下，操作数中默认的段地址是DS。
DS=1000H，左边操
作数的地址是多少？

## Slide 18
数据段：指令中存储单元的表示
ARRAY DW 100,200
NUM DB 10
STR DB 'Hello'
汇编语言中可以用变量表示存储单元的偏移地址。
DW，DB是定义存储单元类型的伪指令，ARRAY，NUM，STR是存储单元逻辑地址的符号化表示。
MOV AX, ARRAY
MOV AL, NUM
MOV AL, STR
后面我们还会详细讲变量的定义及使用。

## Slide 19
工欲善其事，必先利其器：DEBUG
-R 命令，查看、改变CPU寄存器的内容
-D 命令，查看内存的内容
-E 命令，改写内存的内容
-U 命令，将内存中机器指令翻译成汇编指令
-T 命令，执行一条机器指令
-A 命令，用汇编指令格式在内存中写入指令

## Slide 20
实验2：存储单元的使用
用debug命令，设置内存单元073FH:0500H开始的四个字节内容为，12H, 34H, ABH, CDH；
设定数据段DS的值为073FH；
MOV AL, [500H]
AL =
MOV CL, 0FFH
CL =
ADD [500H], CL
[500H] =
ADD AL, CL
AL =
MOV CH, 0FFH
CH =
ADD [502H], CX
[502H] =
MOV AX, 0CDABH
AX =
ADD AX, CX
AX =
这个实验中，还需要掌握代码段和指令指针的作用。
34
AB
CD
12
502H
500H
503H
501H

## Slide 21
栈段的概念
栈是一个区域，是用来存放数据的，这个区域本身没有任何特殊之处，就是存储器的一部分。
采用“先进后出，后进先出”的存放和取用数据的方式，栈顶是栈操作的唯一出口。
栈主要用于暂存数据和在过程调用或处理中断时暂存断点信息。每次压栈和退栈均以字为单位。
栈段
栈
严格讲，栈（stack）和堆（heap）是有区别的。

## Slide 22
8086/8088的栈的伸展方向是从大地址向小地址（并不是所有CPU都如此）。
栈有专门数据传输指令，入栈PUSH和出栈POP 。
每执一次PUSH指令时，SP就在原来值的基础上自动减2，每当执行一次POP指令，SP就在原来值基础上自动加2。
栈的基地址在SS寄存器，栈指针SP，总是指向栈顶。
1
2
3
4
8086栈的使用

## Slide 23
①PUSH AX
AX
10
20
10
20
②PUSH BX
BX
AB
CD
AB
CD
SP
501
500
4FF
4FE
4FD
4FC
PUSH指令执行示意图
执行前
两条指令的目标操
作数分别是什么？

## Slide 24
POP指令执行示意图
501
500
4FF
4FE
4FD
4FC
10
20
10
20
AB
CD
AB
CD
③POP AX
④POP BX
SP
执行前
AX
BX
两条指令的源操
作数分别是什么？
执行后，栈段有
变化吗？

## Slide 25
实验3：栈的使用
用debug命令，设置栈段地址为073FH，栈顶指针为0500H；执行PPT中指令观察栈段及寄存器的值。
执行 PUSH [0]，观察结果。
执行POP后内存被破坏，可能与系统有关。
CPU如何知道一段内存空间被当做栈使用？
执行PUSH和POP时，如何知道哪个单元是栈顶单元？
SS
SS：SP总是指向栈顶，SP自动根据PUSH POP变化。
Notes: 强调SP的动态变化

## Slide 26
检测点
SS=3000H，DS=1000H，SP= 0 H，指令：PUSH [3000H]，源操作数地址 ，目标操作数地址 。执行后SP的值为 。
接上题，执行 POP AX，指令的源操作数地址是 ，执行后SP的值是 。
当前指令的段地址CS=4000H，IP=3FFH，当前指令的物理地址是 。
DS=2000H，指令： MOV DX， [300H]的源操作数物理地址是 。
1
2
3
4

## Slide 27
检测点答案
13000H，13001H，3FFFEH，3FFFFH，FFFEH
3FFFEH，3FFFFH，0
403FFH
20300H，203001H
1
2
3
4

## Slide 28
小结
8086采用分段的方式管理存储器，有四种类型的段。段加偏移构成逻辑地址。
代码段与IP决定当前指令的地址，指令中用 [ ]表示存储器操作数，括号内的值为偏移地址。
1
2
PUSH和POP对栈段进行访问，采用先进后出，指针SP总是指向栈顶。
3

## Slide 29
29
第二小节
8086的指令格式
8086的寻址
8086的寻址

## Slide 30
汇编语言指令的特点
MOV AX, BX
操作码助记符与动作对应
目标操作数
源操作数
汇编指令
助记符形式的指令。如：MOV AX，BX
机器指令
指令的二进制代码形式。如：89D8H
语法结构符合人类语言的共同特点：动作＋对象
Notes: 强调SP的动态变化

## Slide 31
汇编语言指令
操作码
由设计人员定义，每种操作唯一对应一个操作码，规定操作类型。
操作数
可由编程人员采用不同方式给出。
指令格式
指令中对操作码、操作数的编码方式。

## Slide 32
8086的指令格式与编码
操作码
目标操作数
源操作数
操作码必备，操作数可以是1个、2个或没有。
指令的编码格式：由机器识别和执行。
指令长度为1~6个字节。

## Slide 33
工欲善其事，必先利其器：DEBUG
-R 命令，查看、改变CPU寄存器的内容
-D 命令，查看内存的内容
-E 命令，改写内存的内容
-U 命令，将内存中机器指令翻译成汇编指令
-T 命令，执行一条机器指令
-A 命令，用汇编指令格式在内存中写入指令

## Slide 34
实验4：指令格式与编码
用debug观测如下指令的编码。
NOP
INC AX
MOV AX,1000H
MOV AX, [1000H]
MOV WORD PTR [1000H], FFFFH
WORD PTR是伪指令，指明[1000H]是字存储单元。

## Slide 35
35
第二小节
8086的指令格式
8086的寻址*****
8086的寻址

## Slide 36
寻址：获取操作数的地址
CPU
控
制
器
运算器
寄存器
存储器
00000H
~
FFFFFH
IO
0000H
~
FFFFH
IO外设
DB
AB
CB

## Slide 37
非存储器寻址
寄存器寻址
立即数寻址
存储器寻址
直接寻址
间接寻址
隐含寻址
IO寻址
基址寻址
变址寻址
寻址的分类

## Slide 38
立即数寻址
操作数包含在指令中，是一个16/8位的常数，称为立即数。
立即数只能用于源操作数。
源操作书和目的操作数的字长一致。
注意
MOV AX, 1000H
MOV WORD PTR [1000H], 1000H
上面两条指令源操作数寻址方式为立即数寻址。

## Slide 39
寄存器寻址
操作数包含在寄存器中，由指令指定寄存器名。
对于16位操作数，寄存器可以是AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP和BP等。
对于8位操作数，寄存器可以是AL、AH、BL、BH、CL、CH、DL和DH。
源操作数和目的操作数的字长一致。
注意
由于操作数在寄存器中，不需访问存储器，故运算速度高。
MOV AH, BX

## Slide 40
存储器寻址
操作数在存储器中，偏移地址在指令中常用[ ]或符号地址表示。
间接寻址
操作数有效地址放在寄存器（基址和变址）中。
直接寻址
操作数的有效地址(偏移量)在指令中直接给出。
基址寻址：操作数的有效地址由BX或BP加指令中的偏移量给出。
变址寻址：操作数的有效地址由SI 或DI 加指令中的偏移量给出。
基址加变址寻址：操作数有效地址由BX或BP和SI 或DI加偏移量。
间接寻址

## Slide 41
直接寻址
MOV AX, [2000H]
如不在数据段中，可以用段跨越前缀：MOV AX, ES:[2000H]
隐含的段为数据段
源操作数为直接寻址
目标操作数为寄存器寻址
注意
Notes: 强调SP的动态变化

## Slide 42
AX
5FF1H
5FF0H
MOV AX, [2000H] 寻址过程
10
20
10
20
03FF
2000
+
条件
DS=03FFH, [5FF0H] = 20H, [5FF1H] = 10H
5FF0
=
0
DS

## Slide 43
基址寻址
偏移地址=BX或BP+8或16位偏移量
BX：基址寄存器；BP：基址指针，故称基址寻址。
BX默认以DS为段地址，BP默认以SS为段地址。
注意
MOV AX, [BX+1000H]
MOV DL, [BP+100H]
MOV CL, ES：[BX+1000H]
MOV CX, DS：[BP+100H]

## Slide 44
AX
50F1H
50F0H
MOV AX, [BX+1000H] 寻址过程
10
20
10
20
03FF
1000
+
条件
DS=03FFH, BX=100, [50F0H] = 20H, [50F1H] = 10H
50F0
=
0
DS
100
BX

## Slide 45
变址寻址
偏移地址=SI或DI+8或16位偏移量
SI：源变址指针；DI：目标变址指针，故称变址寻址。
SI和DI默认以DS为段地址。
注意
MOV AX, [SI+1000H]
MOV DL, [DI+100H]
MOV CL, ES：[SI+1000H]

## Slide 46
基址加变址寻址
偏移地址=BX或BP+SI或DI+8或16位偏移量
只有四种组合：BX+SI, BX+DI, BP+DI, BP+SI。
有BP，则默认以SS为段地址。
注意
MOV AX, [SI+BX+100H]
MOV AX, [SI][BX]100H
MOV AX, [SI+BP+100H]
MOV AX, [SI][BP+100H]
MOV AX, [DI+BX+100H]
MOV AX, 100H[DI][BX]
MOV AX, [DI+BP+100H]
MOV AX, [DI+100H][BP]

## Slide 47
AX
5101H
5100H
MOV AX,[SI+BX+100H]寻址过程
10
20
10
20
03FF
1000
+
条件
DS=03FFH, BX=100, SI=10H, [5100H] = 20H, [5101H] = 10H
5100
=
0
DS
100
BX
10
SI

## Slide 48
存储器寻址小结
用于间接寻址的指针和寄存器只能是BX，BP，SI，DI。
有BP指针时，默认段地址是SS。BP可灵活访问SS任意单元。
基址+变址只有四种组合：BX+SI, BX+DI, BP+SI, BP+DI，可在后面增加偏移量。
MOV AX, [CX]
MOV BX, [AX]
MOV BX, [SP]
MOV AX, [SI+DI]
MOV DX, [BX+BP]
MOV DX, [SP+BX]
Notes: BP常用语子函数参数传递，后面我们讲子程序会看到这一点。注意这四个指针的特殊用途。

## Slide 49
隐含寻址
指令操作数是隐含的，在指令中未显式地指明。
MUL BL
AL x BL  AX，指令隐含了被乘数AL及乘积AX

## Slide 50
其他寻址方式
转移类指令寻址：控制指令执行顺序。JMP
I/O端口寻址：访问IO端口，IN，OUT指令。
串操作指令寻址：用于数据串指令。

## Slide 51
检测点
MOV AX, [SI+10] 源操作数的寻址方式是 。
MOV AX, [BX+DI+100]源操作数的寻址方式为 。
JMP BX寻址方式是 。IN AL, DX 寻址方式是 。
判断对错：MOV AX, [SP] MOV [BX+10], AX
MOV CX, [BP][BX] MOV [SI][DI], DX
MOV DX， [300H] 源操作数和目标操作数的寻址方式 。
1
2
3
4

## Slide 52
检测点答案
变址寻址，基址加变址寻址
转移指令寻址，间接端口寻址
错，对，错，错。
源操作数是直接存储器寻址，目标操作数是寄存器寻址。
1
2
3
4

## Slide 53
8086 CPU的寄存器有哪些？它们的功能有哪些？怎么使用这些寄存器？
1
回答本章前两个问题
AX、BX、CX、DX通用寄存器。
BX，基址寄存器，BP基址指针，SI源变址寄存器，DI目标变址寄存器，它们用于间接寻址。SP栈指针，指向栈顶。
CS段寄存器，DS数据段寄存器，SS栈段寄存器。
回答

## Slide 54
8086的存储器的是怎么使用的？CPU是如何访问、寻址存储器的？
2
回答本章前两个问题
从逻辑上看，程序员按功能对存储器分段使用，程序员的角度看，采用逻辑地址，即段加偏移，来使用存储器；
CPU把逻辑地址转换成物理地址访问存储器。
回答

## Slide 55
作业• HOMEWORK
习题：3.11，3.32，
3.33，3.39，3.41