## Slide 2
8086 CPU的寄存器有哪些？它们的功能有哪些？怎么使用这些寄存器？
8086的存储器的是怎么使用的？CPU是如何访问、寻址存储器的？
8086的指令分几类？主要指令的用法？
1
2
3
Notes: 本章需要回答这几个非常重要的问题。

## Slide 3
微处理器
1
存储器及寻址
2
指令系统
3

## Slide 4
06
CPU控制指令
02
算术运算指令
04
串操作指令
05
程序控制指令
03
逻辑和移位指令
01
数据传送指令
8086指令系统

## Slide 5
5
通用数据传送指令
目标地址传送指令
标志寄存器传送指令
I/O数据传送指令
第一小节
数据传送指令

## Slide 6
数据传送指令分类
MOV
PUSH
POP
XCHG
XLAT
LEA
LDS
LES
LAHF
SAHF
PUSHF
POPF
IN
OUT
通用数据传送
目标地址传送
标志寄存器传送
I/O数据传送

## Slide 7
目标和源不能同时为存储器
目标和源的字长一致
目标不能是CS，也不能用立即数
立即数不能直接送到段寄存器
目标和源不允许同时为段寄存器
MOV指令不影响标志位
MOV 目标, 源
MOV [SI], [BX+10H]
MOV AX, BL
MOV CS, AX
MOV DS, 2000H
MOV DS, CS
第一条适用于所有双操作数指令

## Slide 8
若立即数没有明确的类型，汇编负责将立即数扩展为与目的操作数位数相同。
汇编不能确定内存操作数的类型时，需要用BYTE PTR或WORD PTR明确指出是字节或字类型。只要其中一个操作数的类型确定即可。
注意
MOV 目标, 源
MOV [SI], 12H
WORD PTR
MOV [SI], 12H
BYTE PTR

## Slide 9
MOV AX, [1000H]
MOV [2000H], AX
MOV AX, DS
MOV ES, AX
MOV AX, 1000H
MOV DS, AX
存储器与存储器之间的数据交换
[1000H][2000H]
段寄存器之间的数据交换
DSES
传递立即数到段寄存器
1000HDS
解决不能直接传递的方法

## Slide 10
PUSH常用来暂存某些数据，而POP可将这些数据恢复。
PUSH：先 SP=SP-2，然后把源操作数传递到如下逻辑地址对应的存储单元 SS：SP。
POP：先把SS：SP对应的存储单元传递到目标，然后SP=SP+2。
PUSH/POP 源/目标
注 意
两指令只能是字操作，因此SP的修改必须是+2或-2。
PUSH和POP指令不能使用立即数寻址方式。
PUSH和POP指令的操作数可以是存储器。
POP指令的目标操作数不允许是CS寄存器。
PUSH和POP指令都不影响标志位。
POP CS
POP [SI]
POP 10

## Slide 11
XCHG指令使两个操作数互相交换，其中一个操作数必须在寄存器中，另一个操作数可以在寄存器或存储器中。
不允许使用段寄存器，不影响标志位。
XCHG 目标, 源
XCHG [SI+BP], BX

## Slide 12
换码指令：XLAT
执行操作：AL ← [ DS*16 + BX + AL ]
使用方法：
  建立字节表格，字节表格的首地址放到BX中。
  把要转换的码存入 AL 寄存器。
  XLAT
注 意
因为存放位移量的是8位寄存器AL，所建字节表格的长度不能超过256字节。
XLAT指令不影响标志位。

## Slide 13
内存数据段有一张16进制数的ASCII码表，首地址为2000H，如欲查出表中第11个代码，即十六进制数B的ASCII码。ASCII表在DS段中， DS=4000H。
1
例题
MOV BX, 2000H MOV BX, 2000H
MOV AL, 0BH MOV SI, 0BH
XLAT MOV AL, [BX][SI]
42
41
39
…
31
…
46
42000H
30
4200BH
‘0’
‘B’

## Slide 14
14
通用数据传送指令
目标地址传送指令
标志寄存器传送指令
I/O数据传送指令
第一小节
数据传送指令

## Slide 15
LEA reg, src：取源操作数的偏移地址送至目标操作数（寄存器）。
每个进程都有自己的页表，即虚拟地址到物理地址的映射函数。所以同样的线性地址，被映射到不同的物理地址
LES reg, src：指针送寄存器和ES， [src]reg, [src+2]ES
三个指令的目标操作数必须是寄存器。
目标地址传送指令
LEA BX, [SI+10H]
如果 SI=1000H，执行后：BX=1010H

## Slide 16
SI
DS
DS：2482H
DS：2480H
24
24
68
68
13
13
57
57
LDS SI, [2480]
目标地址传送指令

## Slide 17
17
通用数据传送指令
目标地址传送指令
标志寄存器传送指令
I/O数据传送指令
第一小节
数据传送指令

## Slide 18
LAHF ： 加载标志寄存器的低8位到AH寄存器。
SAHF ： 将AH寄存器传递给标志寄存器的低8位。
PUSHF： 将标志寄存器压栈。
POPF ： 将栈顶弹出至标志寄存器。
标志寄存器传送

## Slide 19
19
通用数据传送指令
目标地址传送指令
标志寄存器传送指令
I/O数据传送指令
第一小节
数据传送指令

## Slide 20
IN AL, PORT
IN AX, PORT
IN AL, DX
IN AX, DX
I/O数据传送
OUT PORT, AL
OUT PORT, AX
OUT DX, AL
OUT DX, AX
只限于在AL或AX与I/O端口之间传送信息。
端口号大于255，必须使用间接端口寻址（端口号必须放在DX中）。

## Slide 21
源、目操作数不能同时是段寄存器。
立即数和代码段寄存器CS不能作目操作数。
当目操作数是段寄存器时，源操作数不能是立即数。
源、目操作数不能同时是存储器操作数。
1
2
3
4
数据传送指令小结

## Slide 22
除了XCHG，其它数传指令仅改变目，源保持不变。
除SAHF、POPF指令外，其它数传指令不影响标志位。
可以使用段寄存器的指令：MOV、PUSH、POP。
5
6
7
数据传送指令小结

## Slide 23
23
加减法指令
乘除法指令
符号扩展指令
十进制调整指令
第二小节
算术运算指令

## Slide 24
算术运算指令分类
ADD、ADC
INC 、DEC
SUB 、SBB
NEG
CMP
MUL
IMUL
DIV
IDIV
CBW
CWD
DAA、DAS
AAA、AAS
AAM
AAD
加减法指令
乘除法指令
符号扩展指令
十进制调整指令

## Slide 25
ADD 目，源
SUB 目，源
目标操作数加/减源操作数，结果保留在目标操作数中。
ADD和SUB指令
注 意
寻址方式的使用类似MOV。
目标操作数不允许是立即数。
源和目标操作数不能同时为存储器操作数。
影响状态标志位。

## Slide 26
ADC 目，源
SBB 目，源
目标操作数加/减源操作数，并加/减CF，结果保留在目标操作数中。
ADC和SBB指令
注 意
寻址方式的使用类似MOV。
针对无符号数的运算。
一般不单独使用，注意执行该指令前影响CF的指令。

## Slide 27
编写指令，完成以存储单元ARRAY开始的三个单字节无符号数相加，结果存放在字存储单元SUM中。
2
例题
MOV AH, 0
MOV AL, ARRAY
ADD AL, ARRAY[1]
ADC AH, 0
ADD AL, ARRAY[2]
ADC AH, 0
MOV SUM, AX
ADD WORD PTR [SI], 12H
ADD BYTE PTR [SI], 12H
注 意
区别

## Slide 28
INC 目
DEC 目
目标操作数加/减 1，结果保留在目标操作数中。
INC和DEC指令
注 意
针对无符号数的运算，常用于修改地址指针。
对于间接寻址，必须用BYTE PTR、WORD PTR等伪指令指定存储单元类型。
INC指令不影响CF，影响其它5位状态标志位。
INC WORD PTR [SI]
DEC SI

## Slide 29
将目标操作数当做有符号数，取负后送回目标。
实质上，NEG指令相当于将目操作数固定为0值的SUB指令。
NEG 目标操作数

## Slide 30
CMP 目标, 源
目标操作数减去源操作数，但不送回结果，只根据结果置标志位。
寻址方式的使用类似MOV。
CMP后一般紧跟着条件转移指令以实现分支处理。
注 意
CMP影响所有状态标志位。
CMP的学习需要跟转移指令结合，跳转指令帮你搞定状态的组合判断。

## Slide 31
关于加减法指令你必须知道的
有符号数，看溢出标志。无符号数，看进位标志。
对于比较指令，程序员根据情况选择跳转指令。
指令不区分有符号数和无符号数，这是程序员的事！
1
2
3
C语言通过编译器区分有符号和无符号数。unsigned int

## Slide 32
32
加减法指令
乘除法指令
符号扩展指令
十进制调整指令
第二小节
算术运算指令

## Slide 33
MUL 源
IMUL 源
字节乘法：AL乘以源AX
字乘法：AX乘以源DX, AX
无符号乘法MUL和有符号乘法IMUL
注 意
字节运算时，目标操作数必须是AL，结果放在AX中。
字运算时，目标操作数必须是AX，结果在DX，AX中。
源操作数不能是立即数。
除CF和OF外，对其它状态标志位无意义（见书）。
MUL BL
IMUL BL
AL=0FFH
BL=0FFH
区别

## Slide 34
DIV 源
IDIV 源
字节除法：AX/源的商AL
余数AH
字除法：(DX,AX)/源的商AX
余数DX
无符号除法DIV和有符号除法IDIV
注 意
若除数为零或AL中商大于FFH(或AX中商大于FFFFH)，则CPU产生一个类型0的内部中断。
IDIV操作数必须是有符号数，商和余数也均为有符号数，而且余数的符号与被除数的符号相同。
SRC不能为立即数，对所有状态标志位均无定义

## Slide 35
关于除法指令你必须知道的
AX(DX,AX)为隐含的被除数寄存器。 AL(AX)为隐含的商寄存器，AH(DX)为隐含的余数寄存器。
字操作时，被除数必须为32位，除数是16位，商和余数是16位的。
字节操作时，被除数必须为16位，除数是8位，得到的商和余数是8位的。
1
3
2

## Slide 36
36
加减法指令
乘除法指令
符号扩展指令
十进制调整指令
第二小节
算术运算指令

## Slide 37
问题
如何处理有符号数的溢出问题？
除法指令要求被除数的长度是除数的两倍，如何处理？
符号扩展
无符号数的符号位扩展只需将扩展位清零。
有符号数的符号位扩展只需将符号位重复。

## Slide 38
CBW：当AL的最高有效位为0时，AH= 0；当AL最高有效位为1时，AH= FFH。
CWD：当AX最高有效位为0时，DX= 0；当AX的最高有效位为1时，DX=FFFFH。
有符号数的符号位扩展指令
注 意
仅针对有符号数的操作。无操作数指令，隐含寻址。
CBW仅根据AL最高位对AH操作，CWD根据AX最高位对DX操作。这两个指令主要为了配合IDIV指令。
如何对无符号数扩展？自己动手, 直接置零！

## Slide 39
编写指令，完成有符号数相除:
34H 除以 25H。
3
例题
MOV AL, 34H
CBW
MOV BL，25H
IDIV BL

## Slide 40
编写指令，完成以存储单元ARRAY开始的三个单字节有符号数相加，结果存放在字存储单元SUM中。
4
例题
MOV AL, ARRAY
CBW
MOV BX，AX
MOV AL, ARRAY[1]
CBW
ADD BX, AX
MOV AL, ARRAY[2]
CBW
ADD BX, AX
MOV SUM, BX
程序员需要自己预测自己计算结果是否会溢出。

## Slide 41
41
加减法指令
乘除法指令
符号扩展指令
十进制调整指令
第二小节
算术运算指令

## Slide 42
BCD码
压缩BCD码用4位二进制数表示一个十进制数位，整个十进制数用一串BCD码来表示。
压缩BCD码
非压缩BCD码用8位二进制数表示一个十进制数位，其中低4位是BCD码，高4位是0。
非压缩BCD码
BCD（Binary Coded Decimal）是用二进制编码表示的十进制数。用0~9十个数字。
BCD码
十进制数3590的压缩BCD码和非压缩BCD码分别是3590H，03050900H。

## Slide 43
BCD码运算与二进制运算
19
8
+
27
=
十进制运算
00011001
00001000
+
00100001
=
压缩BCD码运算
计算机相加为21H，原因在于低4位向高4位产生进位（ AF=1 ）按逢16进1的规则，但BCD码要求逢10进1。
相差6，需要BCD码运算调整指令。

## Slide 44
DAA：加法的十进制调整，把AL中的和调整为压缩的BCD格式，并将结果放在AL。
DAS：减法的十进制调整，把AL中的差调整为压缩的BCD格式，并将结果放在AL 。
压缩BCD码调整指令
注 意
调整指令跟在加法指令ADD、ADC或减法指令SUB、SBB后。
DAA/DAS指令只能对AL中结果调整，因此多字节压缩BCD的加/减法，只能从低字节开始，逐个运算。

## Slide 45
有两个压缩BCD码，AX=6698H，BX=2877H，指令实现它们的相加。
5
例题
ADD AL, BL
DAA
MOV CL，AL
MOV AL, AH
ADC AL, BH
DAA
MOV AH, AL
MOV AL, CL
程序员需要自己预测自己计算结果是否超出寄存器位宽。

## Slide 46
非压缩BCD码加减法调整指令
AAA：加法的ASCII调整，把AL中的和调整为非压缩的BCD格式，AH加上调整产生的进位值。
AAS：减法的ASCII调整，把AL中的差调整为非压缩的BCD格式， AH减调整产生的借位值。
注 意
AAA和AAS指令就是专门为ASCII码操作数或非压缩BCD码操作数的加减法而设计的。
加法和减法的操作数可以直接使用ASCII码，而不必把高位0011清为0000 。

## Slide 47
非压缩BCD码乘法调整指令
AAM：乘法的ASCII调整，把AL中的积调整为两位非压缩的BCD码，高位在AH，低位在AL。
AAM实质上执行如下操作：将AL除以10，商放到AH，余数放到AL。
注 意
8086不允许采用压缩型十进制数乘法运算，如果是两个ASCII码数相乘，要先将其转换成非压缩BCD码。
用法：先执行非压缩BCD码乘法，然后执行AAM。

## Slide 48
非压缩BCD码除法调整指令
AAD：AAD除法的ASCII调整，将AX中的被除数（非压缩BCD码）转化为二进制数，放在AL。
实质执行操作：AX中被除数是两位非压缩BCD码，AH乘10，再加AL，即转换为二进制数。
注 意
与其它调整指令不同的是，AAD用在DIV指令之前。
先将AX中的被除数调整成二进制数，并存放在AL中，再用DIV指令作二进制数的除法。

## Slide 49
两个ASCII码相乘，5*7=35。
6
例题
MOV AL, 05H
MOV BL, 07H
MUL BL
AAM
MOV AX, 0304H
MOV BL, 05H
AAD
DIV BL
用非压缩BCD码计算，34 / 5 = ？

## Slide 50
检测点
判断对错：XCHG DS, ES MUL -20H IN AL, 100H
INC [SI] DEC [SI]
判断对错：MOV DS, 20H MOV CS, AX ADD 200H, AX
MOV [BX], [200H] PUSH 2000H POP CS
1
2

## Slide 51
作业• HOMEWORK
习题：3.49，3.58，
3.57(AX)