## Slide 2
微处理器
1
存储器及寻址
2
指令系统
3

## Slide 3
3
逻辑运算指令
移位指令
循环移位指令
第三小节
逻辑和移位指令

## Slide 4
逻辑和移位指令分类
AND
OR
XOR
NOT
TEST
SAL
SAR
SHL
SHR
ROL
ROR
RCL
RCR
逻辑运算
移位指令
循环移位指令
所有指令都是把操作数当做二进制的位串操作。

## Slide 5
AND 目，源
OR 目，源
XOR 目，源
NOT 源
TEST 目，源
逻辑运算
置0：AND AL, 0FH
置1：OR AL, 0FH
取反：XOR AL, 0FH
逻辑非：所有位取反
与运算，不保留结果，影响标志，用于跳转。

## Slide 6
逻辑运算指令是一组位操作指令，它们可以对字或字节按位执行逻辑操 作，因此，源操作数经常是一个位串。
以上五条指令除NOT不影响标志位外，其它四条指令执行后，CF和OF置0，AF无定义，SF、ZF和PF根据运算结果设置。
测试指令TEST与AND指令的区别仅在于TEST不改变目操作数，其后常紧跟条件转移指令以实现判断分支。
注意
逻辑运算

## Slide 7
对AL寄存器第7、5、2位置0，其它位不变。
1
例子
AND AL, 01011011B
OR AL, 01010001B
对AL寄存器第6、4、0位置1，其它位不变。
对AL寄存器第7位取反，其它位不变。
XOR AL, 10000000B
TEST AL, 10000000B
AL=80H，测试AL寄存器的第7位，ZF标志？
XOR AX, BX
XOR BX, AX
XOR AX, BX
思考这三条指令执行后的结果。

## Slide 8
8
逻辑运算指令
移位指令
循环移位指令
第三小节
逻辑和移位指令

## Slide 9
逻辑移位是对无符号数移位，总是用0来填补已空出的位置。
逻辑移位
算术右移是对带符号数进行右移，在移位过程中必须保持符号不变。
算术右移
移位指令
SAR：算术右移。
SHL：逻辑左移，SAL=SHL。
SHR：逻辑右移。
指令格式（以SAR为例）：
SAR 目, 1
SAR 目, CL
移位位数超过1位，必须把移位位数放到CL中。

## Slide 10
AL=6AH
CF
SHL AL, 1
0
1 1 0 1 0 1 0
0
CF
0
1 1 0 1 0 1 0
SHL AL, 1
1
CF
0
1 0 1 0 1 0 0
移位指令SHL
0
CF
SHL

## Slide 11
AL=6AH
CF
SHR AL, 1
0
0 1 1 0 1 0 1
0
CF
0 1 1 0 1 0 1
移位指令SHR
0
SHR AL, 1
1
CF
0 0 1 1 0 1 0
0
0
SHR
CF

## Slide 12
AL=EAH
CF
SAR AL, 1
0
1 1 1 0 1 0 1
0
CF
1 1 1 0 1 0 1
移位指令SAR
1
SAR AL, 1
1
CF
1 1 1 1 0 1 0
1
EAH的符号位为1，移位过程中保持符号位不变。
符号位
SAR
CF

## Slide 13
AL=6AH
CF
SAR AL, 1
0
0 1 1 0 1 0 1
0
CF
0 1 1 0 1 0 1
移位指令SAR
0
SAR AL, 1
1
CF
0 0 1 1 0 1 0
0
6AH的符号位为0，移位过程中保持符号位不变。
符号位

## Slide 14
移位指令
注 意
允许的操作数类型：通用寄存器、存储器。
对标志位的影响：移出位送至CF，按照移位后的结果置/复位SF、ZF、PF 。
移位位数超过1位，移位位数放到CL。
SAR AL, 2

## Slide 15
15
逻辑运算指令
移位指令
循环移位指令
第三小节
逻辑和移位指令

## Slide 16
循环移位指令是将操作数首尾相接进行移位，它分为不带进位和带进位循环移位。
循环移位
循环移位指令
ROL：不带进位的循环左移
ROR：不带进位的循环右移
RCL ：带进位的循环左移
RCR：带进位的循环右移
指令格式（以ROL为例）：
ROL 目, 1
ROL 目, CL
移位位数超过1位，必须把移位位数放到CL中。
带进位的循环移位相当于9位的循环移位。
带进位循环移位

## Slide 17
循环移位指令ROL
AL=6AH
CF
1 1 0 1 0 1 0
0
CF
ROL
ROL AL, 1
0
CF
1 1 0 1 0 1 0
0
ROL AL, 1
1
CF
1 0 1 0 1 0 0
1

## Slide 18
NOT指令形式上只有一个操作数，不影响任何标志位。
SAL、SAR、SHL、SHR指令的使用方法相同，对标志位的影响也相同：移出位给CF；根据结果改变SF、ZF、PF。
AND、TEST、OR、XOR根据运算结果改变SF、ZF、PF。
1
2
3
逻辑和移位指令小结

## Slide 19
使用SHR或SAR每移1位，可视为分别将无符号数和带符号数除以2；使用SHL/SAL每移1位，可视为将数值乘以2。
ROL、ROR、RCL、RCR的使用方法相同，对标志位的影响相同：移出位给CF。
4
5
逻辑和移位指令小结
移位指令对OF的影响，参考书上解释。

## Slide 20
20
串处理指令
串重复前缀
设置方向标志
第四小节
串操作指令

## Slide 21
问题
编程中常用到数组、矢量的复制、比较和搜索。
要解决问题
连续的存储单元可看做是矢量、数组；
数组首地址、数组长度；
数组的索引，以及从首地址到尾、还是从尾到首；
重复操作（高级语言用for循环）。
如何用汇编指令实现？会不会很复杂？

## Slide 22
串操作的概念
串操作指令
对串元素实现传送、比较、检索、装入、存储等操作。
串
地址连续的字节或字存储单元，通常存放同类数据。
概念
重复前缀
加在串操作指令前，根据条件判断是否重复执行串操作。
串操作方向
串操作可从高地址到低地址，也可从地地址到高地址。
准备工作
功能性动作
重复串操作
串操作指令类似高级语言中的向量、数组操作，可有效加快数据处理速度，且指令简洁。

## Slide 23
默认源串地址DS：SI，目标串地址固定在ES：DI。串长度放在CX。因此，必须预先设定源串、目标串地址、CX的值。
隐含寻址
串操作指令的特点
标志寄存器中DF决定指针修改方向：DF =0，指针加；DF=1，指针减。修改量由串类型决定，字节±1，字±2。
指针修改
为加快串操作，加重复前缀时，固定使用CX计录并修改重复次数，再根据CX值及标志位ZF判断是否重复进行串操作。
计数器
对比高级语言，是不是与for循环处理矢量和数组的思路类似？

## Slide 24
串操作指令分类
MOVSB/MOVSW
STOSB/STOSW
LODSB/LODSW
CMPSB/CMPSW
SCASB/SCASW
REP
REPE/REPZ
REPNE/REPNZ
CLD
STD
串处理指令
串重复前缀
设置方向标志

## Slide 25
MOVSB、MOVSW：字节传送、字传送。执行操作：[DS:SI]  [ES:DI]，将源串的值传送到相应的目标串单元中，同时修改指针SI、DI。
DF的设置：CLD，DF清零，STD，DF置1。
重复前缀REP：串操作指令执行后，CX=CX-1，判断CX是否为0，不是0，继续执行串操作指令；否则执行下一条指令。
串传送指令
注 意
修改指针： SI=SI±1（MOVSB）或 ±2（MOVSW），
DI=SI±1（MOVSB）或 ±2（MOVSW）。
REP不能单独使用，必须配合串操作指令。格式：REP MOVSB 或REP MOVSW

## Slide 26
已设定ES=DS。字串ARRAY1，有16个字，它的尾部与ARRAY2的首部有部分交叠。如何把ARRAY1复制到以ARRAY2开始的32个字节中。
2
例子
MOV CX, 10H
LEA SI, ARRAY1
ADD SI, 1EH
LEA DI, ARRAY2
ADD DI, 1EH
STD
REP MOVSW
串长度
串地址
串方向

## Slide 27
CMPSB、CMPSW：用串源中DS:SI所指的串元素值减去目标串中ES:DI所指的串元素值，结果反映在标志位上；自动修改SI、DI。
重复前缀REPZ/REPE：串操作指令执行后CX=CX-1，如果CX≠0且结果相等（ZF=1），则继续执行该串操作指令；否则顺序执行下一条指令。
格式：REPE CMPSB 或 REPE CMPSW
串比较指令
REPZ和REPE完全等价，哪个容易记忆用哪个。

## Slide 28
字节串STR1和STR2，有20个字节。比较它们是否相等。
3
例子
MOV CX, 20
LEA SI, STR1
LEA DI, STR2
CLD
REPE CMPSB
JNE DIFF
SAME: ……

## Slide 29
SCASB、SCASW：用AL（字节串）或AX（字串）的值减去目标串中ES:DI所指的串元素值，结果反映在标志位上；然后自动修改DI。
重复前缀REPNZ/REPNE ：串操作指令执行后CX=CX-1，如果CX≠0且结果不相等（ZF=0），则继续执行该串操作指令；否则顺序执行下一条指令。
格式：REPNE SCASB 或 REPNE SCASW
串检索指令
REPNZ和REPNE完全等价，哪个容易记忆用哪个。

## Slide 30
字节串STR2有30个字节，检索STR2中有无字符'$'。
4
例子
MOV CX, 30
LEA DI, STR2
MOV AL, '$'
CLD
REPNE SCASB
JE FND
NOFND: ……

## Slide 31
LODSB、LODSW：将源串中DS:SI所指的串元素复制到AL（字节串）或AX（字串）中；然后自动修改SI。
STOSB、 STOSW：将AL（字节串）或AX（字串）的值复制到目标串中ES:DI所指的单元处；然后自动修改DI 。
串装入和串存储指令
注 意
LODSB、LODSW实际上是目标串固定为累加器的串传送指令，一般不使用重复前缀！
STOSB、 STOSW实际上是源串固定为累加器的串传送指令，该指令可加重复前缀REP。

## Slide 32
写出LODSB的等价指令。
5
例子
INC SI
写出STOSB的等价指令。
把从ES段中A000H开始的2KB内存单元清零。
MOV AL, [SI]
INC DI
MOV ES:[DI], AL
XOR AX, AX
MOV DI, A000H
MOV CX, 1024
CLD
REP STOSW

## Slide 33
设置源串地址
设置串长度
前缀 串指令
设置目标串地址
设置方向CLD,STD
1
2
3
4
5
确保目标串在ES段，如果在同一段中，确保ES=DS。

## Slide 34
34
无条件转移
条件转移
循环控制
中断
第五小节
程序控制指令

## Slide 35
没有分支和循环，程序员的世界是怎么样的？

## Slide 36
程序控制指令分类
JMP
CALL
RET
JA/JB/JAE/JBE
JZ/JNZ/JE/JNE
JG/JGE/JL/JLE
JO/JNO/JP/JNP
JC/JNC/JNS/JS
LOOP
LOOPE/Z
LOOPNE/Z
JCXZ
INT
INTO
IRET
无条件转移
条件转移
循环控制
中断

## Slide 37
程序控制指令特点
程序转移类指令可改变IP或CS、IP的内容，从而控制指令的执行顺序，实现指令转移、程序调用等功能。
一般都只有一个操作数，该操作数给出目标地址—新的IP（或CS:IP）值。指令对当前IP（或CS:IP）进行强制性修改，并执行相关操作。

## Slide 38
38
无条件转移
条件转移
循环控制
中断
第五小节
程序控制指令

## Slide 39
JMP 目标操作数：目标操作数可为立即数、寄存器、存储器。
根据目标操作数，直接或间接找到目标指令的地址。
无条件转移：JMP
段内直接转移：分短转移和近转移。短转移用单字节、近转移用双字节的有符号数位移，表示目标地址与当前IP差值。
段内间接转移：目标地址放在寄存器或存储器中的两个字节。
段间直接转移：目标地址为4字节立即数，可用远标号定义。
段间间接转移：目标地址存放在存储器的连续4个字节中。
分类

## Slide 40
JMP SHORT LABEL1
MOV xxxxx
LABEL1：
……
JMP NEAR PTR LABEL1
MOV xxxxx
LABEL2：
……
JMP FAR PTR LABEL1
MOV xxxxx
LABEL1：
……
段内短转移
段内近转移
段间远转移
举例：直接转移（常用）
感兴趣的同学用debug看一下段内直接转移的指令编码。

## Slide 41
JMP BX
段内间接转移
举例：间接转移
JMP [BX]
段间间接转移
JMP DWORD PTR [BX]
段内转移仅改变IP
段间转移改变CS：IP
间接转移的目标地址放在寄存器或存储器中。
JMP [BX]不用指定类型，默认段内间接转移。

## Slide 42
问题
汇编语言中如何实现子程序调用？
要解决问题
子程序的调用实质上是一种强制改变正常指令指针顺序的过程，调用之前的正常IP值称为“断点”。
三个要素：断点保护、转移、返回。

## Slide 43
CALL 目标操作数：子程序调用指令，将当前的IP或CS：IP压栈，根据目标操作数修改IP或CS：IP，完成转移。
RET/RETF：返回指令，用栈中数据修改IP/CS：IP完成转移。
无条件转移：CALL/RET
汇编中的过程（子程序）有近过程和远过程两种。在调用近过程时，仅将IP压栈。调用远过程时，将CS：IP压栈。
RET用于近过程的返回，仅修改IP，RETF用于远过程的返回，修改CS：IP。
注意
近过程：处于当前代码段的过程，其它代码段的过程称为远过程；如何确定近/远过程，后面讲伪指令解决。
Notes: 书中没有讲RETF，可能是有误的。RETF专门用于进行远过程返回。

## Slide 44
CALL指令不能实现短转移，除此之外，CALL实现转移的方法与JMP指令相同。
CALL指令与JMP指令的区别在与CALL除了完成转移，还会把当前的断点保护到栈。
CALL的寻址
保护断点
1
近调用：当前IP压栈
远调用：当前CS、IP压栈
转移
2
近调用：获得子程序偏移地址给IP
远调用：获得子程序的段、偏移地址给CS：IP
记不住压栈顺序？CS在高地址，当然先压栈，因为压栈时SP指针是减的。CALL涉及压栈，注意栈段及SP指针的变化。

## Slide 45
1
2
3
4
5
主程序代码段CALL下一条指令地址。
CALL指令中操作数寻址得到目标地址。
RETF返回
压入栈段
执行子程序
举例：CALL的间接段间调用

## Slide 46
1020:105H
1020:104H
1020:103H
1020:102H
1020:101H
1020:100H
CALL DWORD PTR [SI+2480H]
主程序代码段
FF
94
80
24
CALL指令
下一条指令

## Slide 47
② IP压栈
CS
10
20
10
20
① CS压栈
IP
01
04
SP
501
500
4FF
4FE
4FD
4FC
CALL DWORD PTR [SI+2480H]
执行前
SS段
01
04

## Slide 48
IP
CS
DS：3482H
DS：3480H
24
24
68
68
13
13
57
57
CALL DWORD PTR [SI+2480H]
SI=1000H
DS段

## Slide 49
2468:1357H
CALL DWORD PTR [SI+2480H]
子程序代码段
CB
RETF
子程序入口

## Slide 50
RETF指令执行示意图
501
500
4FF
4FE
4FD
4FC
10
20
10
20
01
04
SP
IP
CS
01
04

## Slide 51
MOV AX, 2012H
CS：200AH
CS：200CH
CS：200EH
CS：4000H
CS：4003H
CS：2006H
CS：2000H
CS：2003H
CS：2006H
CS：2007H
MOV CX, 200CH
PUSH CX
CALL 4000H
ADD AX, BX
ADD AX, DX
HLT
….
MOV BX, 200AH
POP DX
RET
200C
200A
DX=200AH
IP=200CH
SS段
AX=2012H+200AH
举例

## Slide 52
52
无条件转移
条件转移
循环控制
中断
第五小节
程序控制指令

## Slide 53
问题
汇编语言中如何实现分支？
要解决问题
分支是代码中一个常用的结构，通常根据条件实现指令的执行顺序。
要素：条件、转移。
条件的形成：通常由指令CMP、TEST形成。
Notes: 下面我们看，程序员可以利用的产生分支的标志位以及转移指令。

## Slide 54
根据上一条指令执行后CPU设置的状态标志（C、Z、S、O、P）做测试条件，决定是否转移。
所有条件转移指令都是短转移指令，目标地址必须在当前IP地址的-128至+127字节范围之内。
条件转移指令：满足指令中要求的条件，则产生转移。格式：
指令 标号
1
2
3
条件转移指令特点
对于无符号数和有符号数分别使用不同的两组条件转移指令。
4
段内直接短转移

## Slide 55
条件转移指令分类
JA/JNBE
JAE/JNB
JB/JNAE
JBE/JNA
JG/JNLE
JGE/JNL
JL/JNGE
JLE/JNG
JE/JZ
JNE/JNZ
JC
JNC
JO
JNO
JP/JPE
JNP/JPO
JS
JNS
对无符号数
对有符号数
单标志
位条件转移
Above/Below
Great/Less
Equal/CF
OF、PF、SF
这里的 / 表示两个指令完全等价
结合CMP
结合CMP
结合CMP或TEST
结合CMP

## Slide 56
题目
思路
共4位16进制数，可从高位开始每次显示1位，需要4次，每次把BX循环左移4比特，取出低4比特 。
0~F如何转换为相应的ASCII码？ACSII码的‘0’与0相差30H，‘A’与A相差37H。
以16进制的形式显示BX寄存器中的值。假设 BX=1234H，要求显示为‘1234H’。
6
例子

## Slide 57
MOV BX, 1234H
ROT:
MOV CH, 4
MOV CL, 4
ROL BX, CL
MOV AL, BL
AND AL, 0FH
ADD AL, 30H
CMP AL, 39H
JBE DISP
ADD AL, 7
DISP:
MOV DL, AL
MOV AH, 2
INT 21H
DEC CH
JNZ ROT
MOV DL, 48H
MOV AH, 2
INT 21H
；取出最低4比特
；转换为ASCII码
；是0~9吗？
；是则显示
；否则是A~F，加7，转为ASCII
；显示
；CH循环计数器，4个16进制
；CL移位计数器，每次移4比特
；未显示完？下一位
；显示ASCII码‘H’
；最高4位移到低4位

## Slide 58
7
例子
MOV AL, 80H
EQUAL:
CMP AL, 80H
JE EQUAL
MOV DL, 0H
JMP LABEL
MOV DL, 80H
LABEL:
MOV AL, 80H
EQUAL:
TEST AL, 80H
JE EQUAL
MOV DL, 0H
JMP LABEL
MOV DL, 80H
LABEL:
两段程序执行后 DL分别等于？
让别人更容易读懂你的代码，右边代码最好用 JZ或者JNZ更容易让人理解。

## Slide 59
59
无条件转移
条件转移
循环控制
中断
第五小节
程序控制指令

## Slide 60
问题
汇编语言中如何实现循环？
循环指令
循环控制指令在循环代码中确定是否要继续循环。
循环次数置于CX中。
转移寻址方式：段内直接短转移。

## Slide 61
LOOP 标号：执行动作，CX=CX-1，若CX不为零，跳转至标号，否则结束循环。
LOOPZ/LOOPE 标号：执行动作，CX=CX-1，若CX不为零，且ZF=1（相等），则跳转至标号，否则结束循环。配合影响ZF的指令。
LOOPNZ/LOOPNE 标号：执行动作，CX=CX-1，若CX不为零，且ZF=0（不相等），则跳转至标号，否则结束循环。配合影响ZF的指令。
JCXZ 标号：CX=0，则转移。它不修改CX，只根据CX的值转移。
循环指令

## Slide 62
要求将串长度为100字节的两串中各对应元素相加，所得新串写入目标串中。源串偏移地址为STR1，目标串偏移地址为STR2。ES=DS。
8
例子
MOV CX, 100
AGN:
LEA SI, STR1
LEA DI, STR2
CLD
LODSB
ADD AL, [DI]
STOSB
LOOP AGN

## Slide 63
63
无条件转移
条件转移
循环控制
中断
第五小节
程序控制指令

## Slide 64
8086 CPU允许一条中断指令来产生中断过程，这种中断叫内部中断，或叫软中断。
软中断通常用于完成系统功能调用，例如DOS和BIOS调用。软中断类似CALL的段间间接调用。
中断指令
注 意
指令格式：INT n，其中 n=0~255。
返回指令：IRET。
溢出中断：INTO，OF=1，则执行类型4的中断；OF=0,不做任何操作。

## Slide 65
1
2
3
4
5
主程序代码段INT下一条指令地址及标志寄存器
INT指令中操作数n寻址得到目标地址。
IRET返回
压入栈段
执行中断子程序
中断调用过程
INT指令的压栈顺序：标志寄存器、CS、IP。IRET顺序刚好是反过程。

## Slide 66
问题
INT指令如何只根据一个序号 n 就能找到中断服务子程序的地址？

## Slide 67
中断向量
把目标地址放在固定的地方
对比 CALL DWORD PTR [SI+2480H]

## Slide 68
中断类型 n 的中断服务子程序入口地址放在段地址为0，偏移地址为n*4的连续4个字节中。这4个字节存储单元也称为中断向量。
256个中断类型，需要1024个存储单元，即1KB，这1KB的存储单元称为中断向量表。
8086中断向量表在内存的最开始的1KB中。它的每4个字节为一个整体。因此，知道序号，就可以得到偏移地址：4*n。
中断向量

## Slide 69
INT 1FH指令的中断服务子程序放在1000H：03FFH开始的存储空间里。画出右图中，该指令对应的中断向量的物理地址及内容。
9
例子
7CH
00
10
03
FF
7DH
7EH
7FH
1FH*4=111 11 00B=7CH

## Slide 70
条件转移指令、循环控制指令只能实现短转移；
对无符号数和带符号数的大小的比较，应采用不同的条件转移指令，相应根据不同条件进行判断。
所有控制转移指令均不影响标志位。
控制转移指令可实现远转移、近转移、短转移。
1
2
3
4
程序控制指令小结

## Slide 71
71
第六小节
CPU控制指令

## Slide 72
CLC：CF清零
STC：CF置1
CMC：CF取反
处理器控制指令
CLD：DF清零
STD：DF置1
STI：IF置1，开放外部的INTR中断
CLI：IF清零，禁止外部的INTR中断。

## Slide 73
回答本章第三个问题
6类指令：数据传递、算术运算、逻辑和移位、串操作、程序控制、CPU控制。
掌握课件中所涉及的所有指令的用法，要求能够阅读相应的代码。
回答
8086的指令分几类？主要指令的用法？
3

## Slide 74
检测点
判断对错：SHL AL, 4
INT CL
1

## Slide 75
作业• HOMEWORK
习题：3.36，3.49，3.50，3.74
3.78, 3.82, 3.83