## Slide 2
汇编语言概述
1
汇编基本语法
2
DOS中断调用
3

## Slide 3
3
概述
Hello World
第一小节
汇编语言概述

## Slide 4
03
高级语言
01
机器语言
02
汇编语言
程序设计语言
Notes: 程序设计语言是专门为计算机编程所配置的语言。它们按照形式与功能的不同可分为3 种:

## Slide 5
汇编语言是用指令的助记符、符号地址、标号等书写程序的语言,简称符号语言。
汇编语言
汇编语言
优点：易读、易写、易记。
缺点：不能像机器语言那样为计算机所直接识别，也不如高级语言那样具有很好的通用性和可移植性。
特点

## Slide 6
从汇编语言源程序到执行的过程
编写源程序
编译链接
执行

## Slide 7
7
概述
Hello World
第一小节
汇编语言概述

## Slide 8
DATA SEGMENT
STR DB 'Hello world!', 0DH, 0AH, '$'
DATA ENDS
SSEG SEGMENT PARA STACK 'STACK'
DB 50 DUP(0)
SSEG ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: SSEG
START:
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV AX, SSEG
MOV SS, AX
MOV DX, OFFSET STR
MOV AH, 9
INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
定义数据段
定义栈段
定义代码段
定义代码结束
Notes: 蓝色表示伪指令，红色表示指令

## Slide 9
编辑hello.asm
masm hello.asm
步骤1
步骤2
执行 hello.exe
步骤4
link hello
步骤3

## Slide 10
DATA SEGMENT
STR DB 'Hello world!', 0DH, 0AH, '$'
DATA ENDS
SSEG SEGMENT PARA STACK 'STACK'
DB 50 DUP(0)
SSEG ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: SSEG
START:
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV AX, SSEG
MOV DX, OFFSET STR
MOV AH, 9
INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
数据段
栈段
代码段
代码结束
每个段都有一个名字叫段名，以SEGMENT作为段的开始，以ENDS作为段的结束。这两者伪指令前面都要冠以相同的名字。
整个源程序必须以END语句来结束，通知汇编程序停止汇编。END后面的标号表示该程序执行时起始地址。
注意ENDS和END的作用区别。
START标号要有。
汇编语言程序是按段来组织程序和数据。
程序中的段称为逻辑段，汇编连接后被映射到物理段中。
Notes: 蓝色表示伪指令，红色表示指令。注意ENDS和END的区别。注意START不是伪指令，但是通常需要这个标号告诉汇编，这里是程序的开始。

## Slide 11
DATA SEGMENT
STR DB 'Hello world!', 0DH, 0AH, '$'
DATA ENDS
SSEG SEGMENT PARA STACK 'STACK'
DB 50 DUP(0)
SSEG ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: SSEG
START:
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV AX, SSEG
MOV SS, AX
MOV DX, OFFSET STR
MOV AH, 9
INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
伪指令语句
指令语句
伪指令语句
Notes: 蓝色表示伪指令，红色表示指令。注意ENDS和END的区别。注意START不是伪指令，但是通常需要这个标号告诉汇编，这里是程序的开始。

## Slide 12
汇编语言概述
1
汇编基本语法
2
DOS中断调用
3

## Slide 13
汇编语句
指令语句是一种执行性语句, 汇编程序将为之产生一一对应的机器目标代码。
指令语句
每一条指令都对应一种CPU操作 。
伪指令可完成如处理器选择、定义程序模式、定义数据、分配存储区、指示程序结束等功能，本身不生成目标代码。
注意
伪指令又称为伪操作，是一种说明性语句，它是在对源程序汇编期间由汇编程序处理的操作。
伪指令语句

## Slide 14
伪指令语句格式
名字
伪指令助记符
参数表
;注释
伪指令助记符，必须有，其它视情况可有可无。
名字：变量名、符号常量名字、段名、过程名等。
参数表：伪指令的参数。
注意

## Slide 15
伪指令分类
DB DW
DD DT
DUP
$
EQU
=
LABEL
SEGMENT
ENDS
ASSUME
ORG AT
PUBLIC等
PROC
ENDP
NEAR
FAR
END
数据定义
符号定义
段定义
过程定义

## Slide 16
16
数据定义*****
符号定义
段定义
过程定义
第一小节
伪指令语句

## Slide 17
数据定义伪指令
变量名
助记符
操作数, …, 操作数,
伪指令：字节DB、字DW、双字DD、四字DQ、五字DT。
变量是操作数地址的符号化表示。汇编程序将操作数第一个字节的偏移地址赋于该变量。后面操作数地址依次按变量类型得到。
操作数的形式可以是常量，数值表式，地址表达式，？, DUP 。
汇编时，数据定义伪指令完成数据类型定义及存储器分配等功能。

## Slide 18
数据定义伪指令
Chart: 
| 类别 1 | 类别 2 | 类别 3 | 类别 4 | 类别 5
系列 1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1
DT
DD
C solution
DQ
DD
DB

## Slide 19
实验2：数据定义伪指令
DATA1 DW 12H, 2+3，？
DATA2 DB 12H, -1, 0F5H, 12 , ？
MOV BX, DATA1+2
MOV CH, DATA1
MOV AX, DATA1
MOV CL, [DATA2+3]
MOV SI, DATA2
MOV DL, DATA2+1
MOV CH, BYTE PTR DATA1
MOV SI, WORD PTR DATA2
？表示此项数据无确定初值，数据类型仍由定义命令给出。
类型不一致
类型不一致

## Slide 20
实验2：字符串定义
DATA3 DB 'SEU'
DATA4 DB 'AB'
DATA5 DW 'AB'
DB是唯一能定义长度大于2的字符串的伪指令，字符串用' '括起来，串中的每字符用相应ASCII码表示。
45H
55H
41H
42H
41H
42H
53H
高地址
低地址

## Slide 21
实验2的操作步骤
masm data01.asm
link data01
debug data01.exe
命令 t 观察寄存器
命令 d 观察DS的内容
DATA2中前4个数，如果是有符号数，大小顺序是什么？如果是无符号数呢？

## Slide 22
DUP伪指令
n
DUP
( 操作数, …, 操作数 )
DW 100 DUP (?)
DD 5 DUP ( ?, 12, 3 DUP (12,5) )
DB 3 DUP ('SEU', 'NJU', 3 DUP (?))
占用 200 字节
占用160 字节
占用 27 字节

## Slide 23
变量的属性
段属性
表示于该变量相对应的数据区所在段的段地址。
偏移值属性
类型属性
表示该变量与段起始地址相距的字节数。
表示地址所指数据区中数据项的存取单位是字节、字、双字、四字还是十字。

## Slide 24
数据定义时，出现在地址表达式中的变量表示该变量的偏移地址，用根据偏移地址计算出的地址表达式的值初始化相应的存储单元。
格式1： DW 地址表达式。利用该地址表达式的计算值初始化相应的存储字。
格式2： DD 地址表达式。地址表达式计算结果对应的段地址（高位字）和偏移地址（低位字）来初始化相应的两个存储字。
数据定义伪指令：地址表达式
回顾C语言，这是不是定义了一个指针变量？

## Slide 25
数据定义伪指令：地址表达式
FOO SEGMENT AT 55H
ZERO
ONE
TWO
THREE
FOUR
FIVE
FOO ENDS
DB 2AH
DW ONE
DD TWO
DD THREE+2
DW FOUR+2
DW FIVE-ONE
55H
00H
09H
00H
00H
55H
00H
01H
00H
03H
2AH
55H : 0
55H : 1
55H : 3
55H : 7
55H :0AH
ZERO
ONE
TWO
THREE
SIX
DB $-ZERO

## Slide 26
数据定义伪指令：地址表达式
00H
0CH
00H
0DH
55H : 0BH
55H : 0DH
FOUR
FIVE
操作数为地址表达式时伪操作命令只能是DD和DW。
地址表达式中两个变量只能相减。
$是当前存储单元地址。
FOO SEGMENT AT 55H
ZERO
ONE
TWO
THREE
FOUR
FIVE
FOO ENDS
DB 0
DW ONE
DD TWO
DD THREE+2
DW FOUR+2
DW FIVE-ONE
SIX
DB $-ZERO
0FH
55H : 0FH
SIX
地址相减以及$的用法一定要掌握。

## Slide 27
地址表达式：指令和伪指令中的区别
FOUR
DW FOUR+2
MOV AX，FOUR+2
FIVE
DW FIVE-ONE
MOV AX，FIVE-ONE
① 变量+常数
对数据定义伪指令，变量以地址的属性参与初始化。
在指令中表示存储器寻址，取其值，取偏移地址用专门指令LEA或OFFSET伪指令。
② 变量相减
指令和伪指令结果相同，结果没有地址属性，是一个数值，它表示两变量间相距的字节数 。
它在汇编时计算。
MOV AX，FIVE-ONE 中源操作数的寻址方式？
立即数寻址

## Slide 28
28
数据定义
符号定义
段定义
过程定义
第一小节
伪指令语句

## Slide 29
符号定义伪指令
名字
EQU 或 =
表达式
汇编中所有变量名、标号名、过程名、指令助记符，寄存器名统称为符号。
符号定义伪指令对符号重新命名或定义新的类型属性。
变量名/标号名
LABEL
类型
不分配存储空间，仅是给符号赋值或为变量/标号指定其类型。

## Slide 30
SUM EQU ONE+2
ONE EQU 1
LABEL2 EQU FAR PTR LABEL1
FIRSTW EQU WORD PTR STR1
MOV AL, SUM
MOV AX, FIRSTW
JMP LABEL2
为常量定义符号
定义新的类型属性并重命名
EQU
MOV AL, 3
MOV AX, WORD PTR STR1
JMP FAR PTR LABEL1
ONE EQU ONE+2
不允许重复定义

## Slide 31
A EQU ARR[BX][SI]
XYZ EQU [BP+3]
LD EQU MOV
COUNT EQU CX
MOV XYZ, AL
MOV AL, A
LD COUNT, AX
为存储单元命名
为符号定义新名字
EQU
MOV [BP+3], AL
MOV AL, ARR[BX][SI]
MOV CX, AX

## Slide 32
= 和 LABEL伪指令
= 与 EQU 作用基本相同，区别在于：‘ = ’伪操作允许重复定义。‘ = ’一般习惯用于定义符号常量。
LABEL可使指向同位置的不同变量或标号具有不同类型属性。
TMP = TMP+ 1
TMP = 5
= 定义符号常量
ARRAY_WORD DW 9
ARRAY_BYTE LABEL BYTE
定义新的类型属性并重命名
SUBN: SUB AX,[BX]
SUBF LABEL FAR
MOV AL, ARRAY_BYTE
MOV AL, ARRAY_BYTE+1
变量ARRAY_BYTE 和ARRAY_WORD 、标号SUBF和SUBN，具有相同的段值属性和偏移值属性，只是类型属性不同。

## Slide 33
33
数据定义
符号定义
段定义
过程定义
第一小节
伪指令语句

## Slide 34
段名
SEGMENT
定位类型
段定义伪指令
组合类型
'类别'
段名
ENDS
对数据段和堆栈段，段中语句一般是变量定义，对代码段是指令语句。

## Slide 35
定位类型：确定逻辑段的边界
PARA
逻辑段从一个节(16个字节)的边界开始，即段起始地址应能被16整除。物理地址XXXX0H。默认。
BYTE
WORD
逻辑段从字节边界开始，即段可从任何地址开始。
逻辑段从字边界开始。即段起始地址必须是偶数 。
PAGE
逻辑段从页边界开始。256字节称为一页，故段的起始物理地址XXX00H。

## Slide 36
组合类型：不同模块中同名段的组合方式
PUBLIC
所有此类型的同名段组合成一个逻辑段，公用一个段地址，运行时装入同一个物理段中。
COMMON
AT
所有此类型的同名段具有相同的起始地址(覆盖)，共享相同的存储区域。
AT 数值表达式：按绝对地址定位，段地址就是表达式的值。
STACK
专用于说明堆栈段，组合方式同PUBLIC。

## Slide 37
举例
PARA表示段的起始地址位于可用的第一节，每节16个字节。组合类型为STACK。
这里有'STACK'，链接程序会自动设置exe可执行文件里初始栈指针SP，程序里不用自己设置，否则汇编会提示警告。
类别：类别名必须放入单引号内，连接程序只使同类别的段发生关联，所有同类别的段被安排在连续的存储区域中。
SSEG SEGMENT PARA STACK 'STACK'
SSEG ENDS
DB 50 DUP(0)

## Slide 38
ASSUME伪指令：建立段和段寄存器关系
段寄存器名: 段名，段寄存器名: 段名 , …
ASSUME
由于ASSUME伪指令只是指定某个段分配给哪一个段寄存器，它并不能把段地址装入段寄存器中。所以在代码段中，还必须把段地址装入相应的段寄存器中。
在程序中不需要用指令装入代码段的段地址，因为在程序初始化时，装入程序已将代码段的段地址装入CS寄存器了。

## Slide 39
ORG
表达式
ORG
ORG规定了段内的指令或数据存放的开始地址(偏移地址的初值)。
表达式的值即为开始地址，从此地址起连续存放程序或数据。
ORG 0010H
NUM DB '2591'
NUM的偏移地址为：10H

## Slide 40
40
数据定义
符号定义
段定义
过程定义
第一小节
伪指令语句

## Slide 41
过程名
PROC
类型
段定义伪指令
过程名
ENDP
代码
RET或RETF
如果子程序中不能正确使用堆栈而造成执行RET前SP并未指向进入子程序时的返回地址，则必然会导致运行出错。
类型默认是NEAR，表示段内调用， FAR表示段间调用。
过程名是子程序入口地址的符号化表示。它的属性有段地址、偏移地址、类型（NEAR，FAR）。

## Slide 42
标号
END
END
END后跟的表达式通常就是程序第一条指令的标号，指示程序的启动地址(要执行的第一条指令的地址)。

## Slide 43
43
标号
操作数的表达式
第二小节
指令语句

## Slide 44
指令语句格式
前缀
指令助记符
操作数表
;注释
标号：表示冒号'：'后面的指令所在的逻辑地址 。
操作数的表达式：操作数中涉及一些汇编伪指令。
注意
标号：
Notes: 这一小节我们仅介绍标号、操作数的表达式。其它前面课程已经介绍过了。不再多介绍。

## Slide 45
标号
段属性
表示于该标号所在代码区的段地址。
偏移值属性
类型属性
表示该标号指向的指令的偏移地址。
远标号或是近标号。
A-Z(不分大小写), 0-9, ？, @, . , _, $，不能以数字开头，句号(.)只能作为首字符。
长度小于31个字符，不能与保留字(指令助记符、伪指令、预定义符号等)重名，不能重复定义。
命名
标号的属性

## Slide 46
默认是NEAR类型。在循环或条件转移指令中，所用标号类型必须为NEAR，并且目标标号与本转移指令之间的距离不能超过＋127和-128字节范围。
无条件转移和调用指令在段间转移时采用FAR类型，在段内可以采用FAR或者NEAR类型。过程名也是一个标号。
标号
变量和标号的共同点是，都是地址的符号化表示。
变量作为存储器操作数被引用，它指向DS或ES的数据项，标号指向的是代码段某条指令。
变量类型是存取单位大小，标号类型是NEAR或FAR。
区别

## Slide 47
47
标号
操作数的表达式
第二小节
指令语句

## Slide 48
常量
①
②
③
④
数值表达式
变量
地址表达式
操作数的表达式：四种类型

## Slide 49
常量
数值常量
符号常量
用各种进位制形式表示，如0AH，0CH。
采用``=''或``EQU''给常量定义一个名字，用名字在汇编语句中表示对应的常量。
常量：在汇编过程中已确定数值的量，包括数值常量和符号常量。

## Slide 50
数值表达式
算术运算符
逻辑运算符
＋、－、*、/、MOD、SHR、SHL。
AND、OR、XOR、NOT。
数值表达式指在汇编时能被计算出并产生数值的表达式。该表达式由常量以算术、逻辑和关系运算符连接而成。
关系运算符
EQ, NE, LT, GT, LE, GE。
关系成立时结果为FFFFH，否则为0。

## Slide 51
数值表达式：举例
AND AX, ((NUMB LT 5) AND 30) OR ((NMB GE 5) AND 20)
NUMB为一个符号常量
当NUMB <5， 指令为AND AX,30
当NUMB >=5，指令为AND AX,20

## Slide 52
变量：分析运算符
取地址运算符
取值运算符
SEG：取变量/标号的段地址
OFFSET：取变量/标号的偏移地址
TYPE：取变量的类型（1，2，4）
LENGTH：取所定义变量的长度（即变量中元素的个数）
SIZE：取所定义存储区的字节数（=TYPE*LENGTH）
VAR DW 1，2，3，4，5
MOV BX，OFFSET VAR
MOV AX，SEG VAR
TYPE VAR
LENGTH VAR
SIZE VAR
值为2
值为5
值为10

## Slide 53
变量或者标号加上或者减去某个结果为整数的数值表达式，其结果仍为变量或者标号。
同一段内的变量或者标号可以相减，其结果不是地址，而是一个数值， 该数值表示两者间相距的字节数。
地址表达式
DATA1 DW 1, 2, 3, 4, 5, 6
DATA2 DW 6
MOV BX，DATA1+5
MOV AX，DATA1[SI]
MOV AX，DATA1[5]
MOV AX, [DATA1+5]
MOV CX, DATA2-DATA1

## Slide 54
汇编语言概述
1
汇编基本语法
2
DOS中断调用
3

## Slide 55
问题
中断调用
为节省系统程序员编程量与优化程序结构，预先设计好了一系列的系统调用包括BIOS和DOS调用。
用户程序在调用这些系统服务程序时，不是用CALL命令，而是采用软中断指令INT n来实现。
怎么用汇编完成用户与PC硬件的交互？

## Slide 56
BIOS和DOS调用
BIOS是系统提供的基本输入输出例行程序，固化在ROM中，利用BIOS功能编写的程序简洁，可读性好，且易于移植。
DOS是PC上重要的OS，它和BIOS一样包括有近百个设备管理、目录管理和文件管理程序，是一个功能齐全的中断程序集合。使用DOS操作比使用相应功能的BIOS更简易， 且对硬件依赖性更少。
ROM
BIOS
低级
IBMBIO
高级
IBMDOS
外设
外设
用户
用户

## Slide 57
复习：INT n的功能
标志寄存器压栈
1
断点处的CS压栈、IP压栈
2
类型n对应的中断向量中4个字节传送给IP和CS
3
弹出IP、CS
1
弹出标志寄存器
2
INT n
IRET

## Slide 58
DOS中断调用基本步骤
将调用参数装入指定的寄存器中
1
如需功能号，把它装入AH
2
按中断类型号调用中断
3
检查返回参数是否正确
4

## Slide 59
常用DOS中断调用
功能号：1
类型号：21H
键盘输入一字符并显示
入口参数号：AL=输入字符的ASCII
功能号：2
类型号：21H
显示一字符
入口参数号：DL=待显示字符的ASCII码

## Slide 60
常用DOS中断调用
功能号：0AH
类型号：21H
字符串输入（回车做为输入结束符）
入口参数号：DS：DX指向输入缓冲区
长度（N1-1）的缓冲区
N1
N2
0DH
N2：实际键入的字符数，不包括回车，系统自动写入
N1：程序员设定的最大键入的字符串长度，包括回车
缓冲区格式要求

## Slide 61
常用DOS中断调用
功能号：9
类型号：21H
显示以“$”结尾的字符串
入口参数号：DS：DX指向字符串的首地址
功能号：4CH
类型号：21H
返回DOS