## Slide 2
2
分支与循环
DOS中断调用
子程序设计
第四小节
汇编语言程序设计

## Slide 3
1
例子
MOV AL, 80H
EQUAL:
CMP AL, 80H
JE EQUAL
MOV DL, 0H
JMP LABEL
MOV DL, 80H
LABEL:
MOV AL, 80H
EQUAL:
TEST AL, 80H
JE EQUAL
MOV DL, 0H
JMP LABEL
MOV DL, 80H
LABEL:
两段程序执行后 DL分别等于？
让别人更容易读懂你的代码，右边代码最好用 JZ或者JNZ更容易让人理解。

## Slide 4
2
求无符号数组VAR的最大值
CX=N, SI=0
数组第一个元素赋值给AL， CX=CX-1
CX==0?
结束
SI=SI+1
比较AL, VAR[SI]
VAR[SI] 给AL
CX=CX-1
CX==0?
N
Y
小于
大于
等于
N
Y

## Slide 5
DATA SEGMENT
VAR DB 5, 7, 19H, 23H, 0A0H
N EQU $-VAR
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE, DS: DATA
START:
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV CX, N
MOV SI, 0
MOV AL, VAR[SI]
DEC CX
JCXZ LAST
N 等于多少？
ASSUME作用？
作用？第一条指令的寻址方式
寻址方式？
功能？
Notes: 蓝色表示伪指令，红色表示指令

## Slide 6
AGAIN:
INC SI
CMP AL, VAR[SI]
JAE NEXT
MOV AL, VAR[SI]
NEXT:
LOOP AGAIN
LAST:
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
功能？CMP源操作数寻址方式？
功能？
功能？
功能？
功能？
功能？
功能？
如果这里换成JGE结果是什么？
Notes: 蓝色表示伪指令，红色表示指令

## Slide 7
3
密码判断程序
输入密码
长度不等？
结束
串比较
相等
打印密码正确
N
Y
N
打印密码错误
Y

## Slide 8
DATA SEGMENT
PASSWORD DB '12AB'
N EQU $ - PASSWORD
STR_PRINT DB 'PASSWORD ?', 0DH, 0AH, '$'
PASSWORD_IN DB 20, ?, 20 DUP(?)
STR_OK DB 0DH, 0AH, 'OK!$'
STR_WRONG DB 0DH, 0AH, 'INVALID PASSWORD!$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE, DS: DATA, ES: DATA
START:
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV ES, AX
Notes: 蓝色表示伪指令，红色表示指令

## Slide 9
LEA DX, STR_PRINT
MOV AH, 9
INT 21H
LEA DX, PASSWORD_IN
MOV AH, 0AH
INT 21H
LEA SI, PASSWORD
LEA DI, PASSWORD_IN
CMP BYTE PTR [DI+1], N
JNE WRONG
功能？
功能？
Notes: 蓝色表示伪指令，红色表示指令

## Slide 10
CLD
LEA DI, PASSWORD_IN+2
MOV CX, N
REPZ CMPSB
JZ RIGHT
WRONG:
LEA DX, STR_WRONG
MOV AH, 09
INT 21H
JMP LAST
RIGHT:
LEA DX, STR_OK
MOV AH, 09
INT 21H
Notes: 蓝色表示伪指令，红色表示指令

## Slide 11
LAST:
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
Notes: 蓝色表示伪指令，红色表示指令

## Slide 12
3
冒泡法排序：从小到大排序
CX等于比较次数
相邻数比较
交换
大于
小于等于
CX==0
结束
N
修改指针
CX=CX-1
Y

## Slide 13
SUBP PROC
PUSH CX
MOV SI, 0
RECMP:
MOV AL, VAR[SI]
CMP AL, VAR[SI+1]
JLE NOXCHG
XCHG AL, VAR[SI+1]
XCHG AL, VAR[SI]
NOXCHG:
INC SI
LOOP RECMP
POP CX
RET
SUBP ENDP
CX存放比较次数
比较/交换
修改指针和比较次数
返回
Notes: 蓝色表示伪指令，红色表示指令

## Slide 14
4
用栈传递参数
这种技术与高级语言的编译器的工作原理密切相关。下面结合函数调用，了解用栈传递参数。
方法：调用者将要传递的参数压栈，然后调用子程序，子程序从栈中取参数。
例子：计算 (a – b)^3，a和b为字型数据。
参数：调用子程序前已将，a和b压栈。调用子程序后栈顶为IP，后面依次为a、b。
结果：DX：AX = (a – b)^3

## Slide 15
DIFCUBE PROC
PUSH BP
MOV BP, SP
MOV AX, [BP+4]
SUB AX, [BP+6]
MOV BP, AX
MUL BP
MUL BP
POP BP
RET 4
DIFCUBE ENDP
b
a
IP
BP
RET N 表示从栈顶弹出IP后，SP=SP+N (N偶数)
Notes: 蓝色表示伪指令，红色表示指令

## Slide 16
MOV AX, 1
PUSH AX
MOV AX, 3
PUSH AX
CALL DIFCUBE